ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATURY LABORATORYJNEJ

| LABORATORIUM TERMOWIZJI - DIAGNOSTYKA CZYNNOŚCIOWA |
| --- |
| POZYCJA 1. APARATURA TERMOWIZYJNA Z WYPOSAŻENIEM - 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1.1. | APARAT DO BADAŃ TERMOWIZYJNYCH - Kamera termowizyjna z wyposażeniem 1 kpl. |
|  | Standardowy obiektyw 25° x 190 | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) Min 0,8 mrad | TAK |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja obiektywu | TAK |  |  |
|  | Czułość temperaturowa <35 mK przy +30°C | TAK |  |  |
|  | Regulacja ostrości ciągła ,automatyczna i ręczna | TAK |  |  |
|  | Powiększenie cyfrowe ciągłe 1-8x | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu termowizyjnego Minimum 640 x 480 pikseli | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość obrazu 30 Hz | TAK |  |  |
|  | Standardowy zakres temperatur od -40°C do 650°C | TAK |  |  |
|  | Dokładność ±2% lub ±2°C | TAK |  |  |
|  | Wbudowany ekran LCD Minimum 4.0” | TAK |  |  |
|  | Przesyłanie strumieniowe MPEG4 przez USB lub WiFi | TAK |  |  |
|  | Obraz w obrazie. Obszar obrazu termowizyjnego na obrazie widzialnym | TAK |  |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania kamery przy pomocy dołączonego programu | TAK |  |  |
|  | Nośnik danych - wymienne karty SD | TAK |  |  |
|  | Typ rejestracji danych - równoczesny zapis obrazu w świetle widzialnym i podczerwieni | TAK |  |  |
|  | Formaty plików JPEG, dołączone dane pomiaru | TAK |  |  |
|  | Komentarze do obrazów głosowe, tekstowe, szkic z ekranu dotykowego | TAK |  |  |
|  | Wbudowana kamera cyfrowa 5 megapikseli, dostosowuje się do obrazu kamery podczerwieni IR | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik laserowy aktywowany specjalnym przyciskiem, położenie wyświetlane na obrazie termowizyjnym | TAK |  |  |
|  | Czas pracy akumulatora > 2,5 h, w temp. 25°C przy typowym użytkowaniu | TAK |  |  |
|  | System ładowania akumulatora. Wbudowany w kamerę i zewnętrzna ładowarka | TAK |  |  |
|  | Obudowa IP 54 | TAK |  |  |
|  | Akumulatory 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Twarda waliza transportowa | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka | TAK |  |  |
|  | Zasilacz z różnymi wtyczkami | TAK |  |  |
|  | Karta pamięci min. 8GB | TAK |  |  |
|  | Certyfikat kalibracji | TAK |  |  |
|  | Przewody | TAK |  |  |
|  | Szkolenie dla min 5 osób | TAK |  |  |
| 32. | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazów termowizyjnych w czasie rzeczywistym 1 kpl. | Licencja dla 1 użytkownika | TAK |  |  |
|  |  | Szkolenie dla min. 5 osób | TAK |  |  |
|  |  | możliwość nagrywania sekwencji | TAK |  |  |
|  |  | możliwość sterowania kamerą z PC | TAK |  |  |
| 33. | Dodatkowy obiektyw szerokokątny 1 szt. | Kompatybilny z kamerą, | TAK |  |  |
|  |  | kalibrowany kamerą | TAK |  |  |
| 34. | Statyw do kamery 1 szt. | Wysokość maksymalna 210 cm | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość minimalna 40 cm | TAK |  |  |
|  |  | Waga Max. 3,0 kg | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie Min. 3,0 kg | TAK |  |  |
|  |  | Materiał wykonania - Aluminium, | TAK |  |  |
| 35. | Komputer 1 szt. | System operacyjny Microsoft ® Windows ® 7, 32 - i 64-bit | TAK |  |  |
|  |  | Procesor minimum 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) | TAK |  |  |
|  |  | Pamięć RAM 1GB RAM (32-bit) lub 2 GB RAM (64-bit) lub więcej | TAK |  |  |
|  |  | Karta graficzna Super VGA (1024 × 768) lub o wyższej rozdzielczości, DirectX 9 z WDDM 1.0 lub nowszym, | TAK |  |  |
|  |  | Dostęp do internetu | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na aparat termowizyjny z wyposażeniem |
| 36. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 37. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.2. | APARAT DO BADAŃ TERMOWIZYJNYCH - Kamera termowizyjna z wyposażeniem 1 kpl. |
| 1. | Standardowy obiektyw 25° | TAK |  |  |
| 2. | Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) Min 0,8 mrad | TAK |  |  |
| 3. | Automatyczna Identyfikacja obiektywu | TAK |  |  |
| 4. | Czułość temperaturowa <35 mK przy +30°C | TAK |  |  |
| 5. | Regulacja ostrości ciągła ,automatyczna i ręczna | TAK |  |  |
| 6. | Powiększenie cyfrowe ciągłe 1-8x | TAK |  |  |
| 7. | Rozdzielczość obrazu termowizyjnego Min. 640 x 480 pikseli | TAK |  |  |
| 8. | Częstotliwość obrazu 30 Hz | TAK |  |  |
| 9. | Standardowy zakres temperatur od -40°C do 650°C | TAK |  |  |
| 10. | Dokładność ±2% lub ±2°C | TAK |  |  |
| 11. | Wbudowany ekran LCD Minimum 4.0” | TAK |  |  |
| 12. | Przesyłanie strumieniowe MPEG4 przez USB lub WiFi | TAK |  |  |
| 13. | Obraz w obrazie. Obszar obrazu termowizyjnego na obrazie widzialnym | TAK |  |  |
| 14. | Aktualizacja oprogramowania kamery przy pomocy dołączonego programu | TAK |  |  |
| 15. | Nośnik danych - Wymienne karty SD | TAK |  |  |
| 16. | Typ rejestracji danych. Równoczesny zapis obrazu w świetle widzialnym i podczerwieni | TAK |  |  |
| 17. | Formaty plików JPEG, dołączone dane pomiaru | TAK |  |  |
| 18. | Komentarze do obrazów głosowe, tekstowe, szkic z ekranu dotykowego | TAK |  |  |
| 19. | Wbudowana kamera cyfrowa 5 megapikseli, dostosowuje się do obrazu kamery podczerwieni IR | TAK |  |  |
| 20. | Wskaźnik laserowy aktywowany specjalnym przyciskiem, położenie wyświetlane na obrazie termowizyjnym | TAK |  |  |
| 21. | Czas pracy akumulatora > 2,5 h, w temp. 25°C przy typowym użytkowaniu | TAK |  |  |
| 22. | System ładowania akumulatora wbudowany w kamerę i zewnętrzna ładowarka | TAK |  |  |
| 23. | Obudowa IP 54 | TAK |  |  |
| 24. | Akumulatory 2 szt. | TAK |  |  |
| 25. | Twarda waliza transportowa | TAK |  |  |
| 26. | Zewnętrzna ładowarka | TAK |  |  |
| 27. | Zasilacz z różnymi wtyczkami | TAK |  |  |
| 28. | Karta pamięci min. 8GB | TAK |  |  |
| 29. | Certyfikat kalibracji | TAK |  |  |
| 30. | Przewody | TAK |  |  |
| 31. | Szkolenie dla min5 osób | TAK |  |  |
| 32. | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy obrazów termowizyjnych oraz raportowania 1 kpl. | Licencja dla 1 użytkownika, | TAK |  |  |
|  |  | Szkolenie dla min. 5 osób | TAK |  |  |
|  |  | Microsoft Office 2010 min. | TAK |  |  |
| 33. | Statyw do kamery 1 szt. | Wysokość maksymalna 210 cm | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość minimalna 40 cm | TAK |  |  |
|  |  | Waga Max. 3,0 kg | TAK |  |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie Min. 3,0 kg | TAK |  |  |
|  |  | Materiał wykonania Aluminium, | TAK |  |  |
| 34. | Komputer 1 szt. | System operacyjny Microsoft ® Windows ® 7, 32 - i 64-bit | TAK |  |  |
|  |  | Procesor minimum 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) | TAK |  |  |
|  |  | Pamięć RAM 1GB RAM (32-bit) lub 2 GB RAM (64-bit) lub więcej | TAK |  |  |
|  |  | Karta graficzna Super VGA (1024 × 768) lub o wyższej rozdzielczości, DirectX 9 z WDDM 1.0 lub nowszym, | TAK |  |  |
|  |  | Dostęp do internetu | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na aparat termowizyjny z wyposażeniem |
| 35. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 36. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 37. | Inne oferowane przez oferenta | NIE |  |  |
| LABORATORIUM TERMOWIZJI - DIAGNOSTYKA CZYNNOŚCIOWA |
| POZYCJA 2. ZESTAW NEGATOSKOPÓW - 2 kpl. (2 szt.) Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| LP. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 2. | NEGATOSKOP - 2 kpl. |
| 1. | Grubość obudowy max. 3,9 cm | TAK |  |  |
| 2. | Automatyczne włączanie/wyłączanie przy zmianie kliszy, brak olśnień | TAK |  |  |
| 3. | Trwałe źródło światła wykonane w technologii LED min. 40.000 godzin pracy | TAK |  |  |
| 4. | Emisja światła o natężeniu min. 5700 cd/m² - 18.000,00 Lux | TAK |  |  |
| 5. | Regulowane natężenie światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej brak migotania światła | TAK |  |  |
| 6. | Panel czołowy z akrylu o grubości min. 2,8 mm | TAK |  |  |
| 7. | Wymiary ekranu min.: 715x420 mm | TAK |  |  |
| 8. | Automatyczny wyłącznik światła w uchwycie | TAK |  |  |
| 9. | Waga max.: 8 kg | TAK |  |  |
| 10. | Pobór mocy max. 125 W | TAK |  |  |
| 11. | Równomierność oświetlenia > 95% | TAK |  |  |
| 12. | Mocowanie ścienne | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na negatoskopy |
| 13. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 14. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| LABORATORIUM TERMOWIZJI - DIAGNOSTYKA CZYNNOŚCIOWA |
| POZYCJA 3. STÓŁ DO MASAŻU I TERAPII MANUALNEJ – 4 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 3.1. | STÓŁ DO TERAPII MANUALNEJ – 1 szt. |
| 1. | Konstrukcja bardzo stabilna, wzmocniona dla ciężkich pacjentów | TAK |  |  |
| 2. | stelaż dolny pokryty warstwą z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary min. 195 x 80 cm | TAK |  |  |
| 4. | Elektroniczna regulacja wysokości za pomocą ramy sterującej | TAK |  |  |
| 5. | Regulacja wysokości w zakresie 50-93 cm+/-5% | TAK |  |  |
| 6. | Szybkie unoszenie | TAK |  |  |
| 7. | Kółka jezdne z możliwością blokowania | TAK |  |  |
| 8. | Podgłówek z wycięciem na twarz, regulowany w górę i w dół | TAK |  |  |
| 9. | Podwójny siłownik do zmiany wysokości leżyska | TAK |  |  |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie maks. min. 280 kg | TAK |  |  |
| 11. | tapicerka grubsza – z wysokogatunkowej skóry ekologicznej łatwej w utrzymaniu czystości, wzmocniona dla ciężkich pacjentów, | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty stół do na stół do masażu i terapii manualnej |
| 12. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 13. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 3.2. | STOŁY DO MASAŻU I TERAPII MANUALNEJ – 3 szt. |
| 1. | Stoły trzyczęściowe | TAK |  |  |
| 2. | Regulacja wysokości w zakresie min. 55-95 cm | TAK |  |  |
| 3. | Podwójny siłownik do zmiany wysokości leżyska | TAK |  |  |
| 4. | Długość 195 cm (+/- 5%) | TAK |  |  |
| 5. | Szerokość leżyska 68 cm (+/- 5%) | TAK |  |  |
| 6. | Masa 75 kg (+/- 5%) | TAK |  |  |
| 7. | Dopuszczalny udźwig całkowity 160 kg | TAK |  |  |
| 8. | Kąt nachylenia zagłówka w zakresie minimum od -60 do + 35 stopni | TAK |  |  |
| 9. | zagłówek z wycięciem na twarz regulowany w górę i w dół | TAK |  |  |
| 10. | Kąt łamania leżyska w zakresie od 0° do 25° | TAK |  |  |
| 11. | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy sterującej | TAK |  |  |
| 12. | tapicerka grubsza – z wysokogatunkowej skóry ekologicznej łatwej w utrzymaniu czystości, wzmocniona dla ciężkich pacjentów, | TAK |  |  |
| 13. | Kółka jezdne z możliwością blokowania | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na stoły do masażu i terapii manualnej |
| 14. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| II LABORATORIUM RM - DIAGNOSTYKA OBRAZOWA |
| POZYCJA 1. USG Z FUNKCJĄ DPPLERA Z WYPOSAŻENIEM W ZESTAWIE - 1 Kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1. | ZESTAW USG Z FUNKCJĄ DOPPLERA Z WYPOSAŻENIEM – 1 kpl. |
| 1. | Stacjonarny aparat USG z dwiema głowicami liniowymi, w tym jedna pracująca na wysokich częstotliwościach | TAK |  |  |
| 2. | waga maksymalnie do 120 kg | TAK |  |  |
| 3. | Jezdny na 4 kołach | TAK |  |  |
| 4. | Monitor LCD 19 cali z możliwością regulacji położenia | TAK |  |  |
| 5. | rozdzielczość monitora min 1200 x 1000 | TAK |  |  |
| 6. | Konsola operatorska | z możliwością regulacji położenia góra/dół oraz prawo/lewo | TAK |  |  |
|  |  | wieszaki na głowice po obu stronach konsoli | TAK |  |  |
|  |  | klawiatura alfanumeryczna wbudowana w główną konsolę sterowniczą z przyciskami funkcyjnymi podświetlanymi | TAK |  |  |
| 7. | Ilość niezależnych gniazd | dla głowic min 3 aktywne gniazda | TAK |  |  |
|  |  | obrazowych przełączanych elektronicznie | TAK |  |  |
|  |  | min 1 aktywne gniazdo dla głowic nie obrazowych – ołówkowych | TAK |  |  |
|  |  | min. 2 gniazda tzw. parkingowe (postojowe) dla dodatkowych głowic obrazowych | TAK |  |  |
| 8. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej, z możliwością dynamicznego jej ogniskowania | TAK |  |  |
| 9. | Dynamika systemu co najmniej 200 dB | TAK |  |  |
| 10. | Rozdzielczość matrycy obrazowej z dynamiką min 16 bit | TAK |  |  |
| 11. | Zakres częstotliwości pracy aparatu co najmniej 1-18 MHz | TAK |  |  |
| 12. | Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D (B) podłączanych do aparatu głowic obrazowych min. 2-18 MHz. Należy potwierdzić podając symbol głowicy dla wybieranej najwyższej częstotliwości w trybie B (2D). | TAK |  |  |
| 13. | Ustawienia wstępne użytkownika co najmniej 60 presetów | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów CINE LOOP | TAK |  |  |
| 15. | Archiwizacja sekwencji (podczas badania) w czasie rzeczywistym min 500 sekund | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN | TAK |  |  |
| 18. | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportów z badań | TAK |  |  |
| 19 | Wewnętrzny dysk twardy HDD co najmniej 120GB | TAK |  |  |
| 20. | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym. Zapis w formatach min. AVI, PNG, MPEG, BMP, JPEG | TAK |  |  |
| 21. | Możliwość nagrywania na nośniki z napędami wbudowanymi w aparat. Przenośne CD, DVD, Pen-Drive oraz w sieci komputerowej LAN w formatach kompatybilnych z systemem Windows. | TAK |  |  |
| 22. | wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) 4 Porty USB | TAK |  |  |
| 23. | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie | TAK |  |  |
| 24. | Aparat przystosowany do opcjonalnego doinstalowania następującego wyposażenia: | oprogramowanie 3D/4D i głowica wolumetryczna liniowa min. 4-13 MHz min. 192 elementy | TAK |  |  |
|  |  | oprogramowanie do badań kardiologicznych, Stress Echo i Strain Rate | TAK |  |  |
|  |  | głowica laparoskopowa min. 4-13 MHz i śródoperacyjna min.4-12MHz | TAK |  |  |
| 25. | Tryb 2D (B-mode) | maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min 450 obr/sek | TAK |  |  |
|  |  | maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm | TAK |  |  |
|  |  | zakres powiększania obrazu co najmniej 30 razy | TAK |  |  |
|  |  | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |  |
| 26. | Dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref | TAK |  |  |
| 27. | Porównywanie obrazów 2D tego samego pacjenta podczas badania | jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 14 zamrożonych obrazów | TAK |  |  |
|  |  | jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 14 ruchomych obrazów | TAK |  |  |
| 28. | Tryb M | możliwość prezentacji M z Dopplerem kolorowym | TAK |  |  |
| 29. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | automatyczna analiza widma dopplerowskiego | TAK |  |  |
|  |  | regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30° | TAK |  |  |
|  |  | min.+/- 70 ° korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |  |
|  |  | min. 1-23 mm wielkość bramki Dopplerowskiej | TAK |  |  |
|  |  | automatyczna optymalizacja parametrów PWD przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |  |
| 30. | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera, automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 31. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego co najmniej +/- 30 stopni | TAK |  |  |
|  |  | maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min 340 obr/sek | TAK |  |  |
| 32. | Porównywanie obrazów 2D + CD tego samego pacjenta podczas badania: | jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 14 zamrożonych obrazów | TAK |  |  |
|  |  | jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 14 ruchomych obrazów | TAK |  |  |
| 33. | TRYBY | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
|  |  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | TAK |  |  |
|  |  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | TAK |  |  |
|  |  | Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Directional) | TAK |  |  |
| 34. | Obrazowanie | harmoniczne | TAK |  |  |
|  |  | rombowe | TAK |  |  |
|  |  | trapezowe | TAK |  |  |
|  |  | typu Compound Imaging | TAK |  |  |
| 35. | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych: | mięśniowo-szkieletowych | TAK |  |  |
|  |  | naczyniowych | TAK |  |  |
|  |  | jamy brzusznej | TAK |  |  |
|  |  | tarczycy, sutka, małych narządów | TAK |  |  |
| 36. | Pomiary ogólne | odległość co najmniej 20 możliwych pomiarów | TAK |  |  |
|  |  | pole powierzchni co najmniej 2 rodzaje w tym elipsa, obrys | TAK |  |  |
|  |  | objętość co najmniej 3 sposoby (w tym elipsa, obrys, metoda trzech pomiarów) | TAK |  |  |
| 37. | Wykonanie na jednym obrazie pomiaru co najmniej 20 odległości | TAK |  |  |
| 38. | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, małych narządów z możliwością opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | Liczba elem. min. 192 | TAK |  |  |
|  |  | min 4-13 MHz Zakres częstotliwości pracy głowicy | TAK |  |  |
|  |  | Tryb 2D - min.3 częstotliw. pracy | TAK |  |  |
|  |  | Tryb obrazowania harmonicznego - min. 2 częstotliwości pracy | TAK |  |  |
|  |  | Praca w trybie PW i CD | TAK |  |  |
|  |  | min 45 mm Szerokość czoła głowicy max50mm | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość pola obrazowego (FOV) | TAK |  |  |
| 39. | Głowica liniowa do badań powierzchownych (pracująca na wysokich częstotliwościach), w tym badania mięśniowo-szkieletowe Liczba elementów min. 192 | Zakres częstotliw. pracy głowicy min. 8-18 MHz | TAK |  |  |
|  |  | Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D min. 18 MHz) | TAK |  |  |
|  |  | Praca w trybie PW i CD | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość czoła głowicy max 40 mm | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość pola obrazowego (FOV) min 36 mm | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |  |
| 40. | Videoprinter czarno – biały | TAK |  |  |
| 41. | Inne wymagane możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania do wbudowania w aparat) | TAK |  |  |
| 42. | Obrazowanie 3D | TAK |  |  |
| 43. | Obrazowanie 4D z dedykowanych głowic objętościowych: convex, liniowa, endovaginalnej | TAK |  |  |
| 44. | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | pakiet obliczeniowy i raporty, | TAK |  |  |
|  |  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD dostępny na głowicach sektorowych „phased array”, moduł EKG wraz z kablami (wbudowany w aparat) | TAK |  |  |
| 45. | Stress Echo wieloetapowe z możliwością definiowania | nazw i ilości etapów | TAK |  |  |
|  |  | analiza prospektywna i retrospektywna | TAK |  |  |
|  |  | próba wysiłkowa i farmakologiczna | TAK |  |  |
| 46. | Anatomiczny M-Mode | TAK |  |  |
| 47. | Strain Rate do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca | TAK |  |  |
| 48. | Tryb Doppler tkankowy spektralny i kolorowy | TAK |  |  |
| 49. | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |  |
| 50. | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym przy użyciu częstotliwości radiowych (RF) | TAK |  |  |
| 51. | Oprogramowanie Dicom (w tym min. Print, Send, Worklist) | TAK |  |  |
| 52. | Oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego indeksu mechanicznego | TAK |  |  |
| 53. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 | Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-7MHz | TAK |  |  |
|  |  | Kąt pola skanowania (widzenia) min 80° | TAK |  |  |
|  |  | Promień R40 +/- 1% | TAK |  |  |
|  |  | możliwość zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |  |
| 54. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 | Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-7MHz | TAK |  |  |
|  |  | Kąt pola skanowania (widzenia) min 60° | TAK |  |  |
|  |  | Promień R60 +/- 1% | TAK |  |  |
|  |  | możliwość zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |  |
| 55. | Możliwość rozbudowy o głowicę endocavity do badań ginekologicznych i urologicznych. Liczba elementów co najmniej 192 | Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-9 MHz | TAK |  |  |
|  |  | Kąt pola skanowania (widzenia) co najmniej 200° | TAK |  |  |
|  |  | zastosowanie wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |  |
| 56. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu phased array. Liczba elementów co najmniej 128 | Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-4 MHz | TAK |  |  |
|  |  | Praca w trybie Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |  |
| 57. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu phased array. Liczba elementów co najmniej 128 | Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-8 MHz | TAK |  |  |
|  |  | Praca w trybie Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |  |
| 58. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu phased array. Liczba elementów co najmniej 128 | Zakres częstotliwości pracy głowicy min 5-10 MHz | TAK |  |  |
|  |  | Praca w trybie Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |  |
| 59. | Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczne 192 elementy: | Wolumetryczna liniowa do badań 3D/4D min. 4-13 MHz, | TAK |  |  |
|  |  | wolumetryczna convex do badań 3D/4D min. 2-7 MHz, | TAK |  |  |
|  |  | Wolumetryczna endocavity do badań 3D/4D min. 3-9 MHz, | TAK |  |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy o inne głowice | transrektalną dwupłaszczyznową convex-linia min 4-13 MHz | TAK |  |  |
|  |  | śródoperacyjną min 4-12 MHz | TAK |  |  |
|  |  | laparoskopową min 4-12 MHz | TAK |  |  |
|  |  | Nie obrazową ołówkową 2 MHz | TAK |  |  |
|  |  | Nie obrazową ołówkową 5 MHz | TAK |  |  |
|  |  | Nie obrazową ołówkową min. 7-10 MHz | TAK |  |  |
|  |  | przezprzełykową dla dorosłych min 3-8MHz | TAK |  |  |
|  |  | przezprzełykową dla dzieci min 3-10 MHz | TAK |  |  |
| 61. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 62. | Leżanka do badań z podajnikiem na prześcieradła papierowe 1 szt. | Konstrukcja drewniana | TAK |  |  |
|  |  | Długość 184 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość 68 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Waga 23 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość stała 65 cm +/- 5% | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0° lub 30° +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie 200 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Regulowany zagłówek wzakresie od 0° - 30° s | TAK |  |  |
|  |  | Zamontowany uchwyt na prześcieradło | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na USG Z FUNKCJĄ DPPLERA z wyposażeniem |
| 63. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 64. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| III. LABORATORIUM TERAPII ZIMNEM |
| POZYCJA 1. URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII Z WYPOSAŻENIEM W ZESTAWIE - 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1. | URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII Z WYPOSAŻENIEM – 1 kpl. |
| 1. | Czynnik chłodzący - powietrze | TAK |  |  |
| 2. | Aplikacja oziębionego powietrza o temperaturze -30°C +/- 10% | TAK |  |  |
| 3. | Działanie urządzenia w zamkniętym obiegu chłodzenia, nie korzysta ze skroplonych gazów | TAK |  |  |
| 4. | Brak zużywalnych materiałów eksploatacyjnych | TAK |  |  |
| 5. | sensory na szklanym pulpicie min. 6 | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość zapisania własnych programów i sekwencji | TAK |  |  |
| 7. | Dotykowa szklana klawiatura | TAK |  |  |
| 8. | Pobór mocy max. 1 KW | TAK |  |  |
| 9. | pobór mocy w trybie gotowości 260W/h +/-5% | TAK |  |  |
| 10. | Długość węża zabiegowego min.180 cm | TAK |  |  |
| 11. | Kolorowy ekran dotykowy min. 8” | TAK |  |  |
| 12. | Karta SD do menu wskazań 1GB | TAK |  |  |
| 13. | Wymiary obudowy (mm) 645 x 390 x 680 mm (wys./sz./gł.) | TAK |  |  |
| 14. | Waga 60 kg +/-5% | TAK |  |  |
| 15. | Nadmuch min. 9 poziomów | TAK |  |  |
| 16. | Leżanka do badań z podajnikiem na prześcieradła papierowe - 2 szt. | Konstrukcja drewniana | TAK |  |  |
|  |  | Długość 184 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość 68 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Waga 23 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość stała 65 cm +/- 5% | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0° lub 30° +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie 200 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Regulowany zagłówek w zakresie od 0° - 30° s | TAK |  |  |
|  |  | Zamontowany uchwyt na prześcieradło | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na urządzenie do krioterapii z wyposażeniem |
| 17. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 18. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| IV. LABORATORIUM TERAPII CIEPŁEM |
| POZYCJA 1. ZESTAW SOLLUX KOLUMNOWY Z WYPOSAŻENIEM - 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1. | LAMPA SOLLUX KOLUMNOWY Z WYPOSAŻENIEM - 1 kpl. |
| 1. | światło podczerwone IR-A | TAK |  |  |
| 2. | regulacja jasności świecenia | TAK |  |  |
| 3. | wyświetlacz czas/jasność | TAK |  |  |
| 4. | programowanie sekwencji czas/jasność | TAK |  |  |
| 5. | zegar zabiegowy do Indywidualnego ustawienia | TAK |  |  |
| 6. | Filtry niebieski i czerwony | TAK |  |  |
| 7. | stabilna konstrukcja mechaniczna | TAK |  |  |
| 8. | sterowanie pracą lampy mikroprocesorowe | TAK |  |  |
| 9. | wymuszone chłodzenie tubusa | TAK |  |  |
| 10. | siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra | TAK |  |  |
| 11. | Klawiatura trwała i niezawodna | TAK |  |  |
| 12. | Moc żarówki 375W | TAK |  |  |
| 13. | Regulacja jasności w zakresie krok 10% min. 10 - 100%, | TAK |  |  |
| 14. | Zegar zabiegowy w zakresie min. 1 - 30min | TAK |  |  |
| 15. | Zasilanie 230V, 50Hz, 450W | TAK |  |  |
| 16. | Leżanka z podajnikiem na prześcieradła papierowe 1 szt. | Konstrukcja drewniana | TAK |  |  |
|  |  | Długość 184 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość 68 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Waga 23 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość stała 65 cm +/- 5% | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0° lub 30° +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie 200 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Regulowany zagłówek w zakresie od 0° - 30° s | TAK |  |  |
|  |  | Zamontowany uchwyt na prześcieradło | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na lampę SOLLUX z wyposażeniem |
| 17. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 18. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| IV. LABORATORIUM TERAPII CIEPŁEM |
| POZYCJA 2. ZESTAW DO OKŁADÓW CIEPLNYCH Z WYPOSAŻENIEM 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 2. | ZESTAW DO OKŁADÓW CIEPLNYCH 1 kpl. |
| 1. | Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 2. | Zakres temperatur podgrzewania min. 30°C - 110°C/135°C. | TAK |  |  |
| 3. | Mieszadła pracujące w trzech trybach wybieranych przyciskiem: | bez mieszania, | TAK |  |  |
|  |  | mieszanie przerywane | TAK |  |  |
|  |  | mieszanie ciągłe | TAK |  |  |
| 4. | rozpoczęcie pracy mieszadła - temperatura w mieszalniku osiągająca ponad 65°C | TAK |  |  |
| 5. | Przy spadku temperatury poniżej 65°C automatyczne zatrzymanie mieszadła | TAK |  |  |
| 6. | opróżnianie mieszalnika przy pomocy kranu | TAK |  |  |
| 7. | Mieszadła posiadające funkcję sterylizacji wsadu w temp. 135°C. | TAK |  |  |
| 8. | Pojemność 40 l +/- 5 % | TAK |  |  |
| 9. | wymiary urządzenia 540 x 590 mm +/- 5 % | TAK |  |  |
| 10. | Praca urządzenia za pomocą silnika | TAK |  |  |
| 11. | Grzanie 1000 W +/- 5 % | TAK |  |  |
| 12. | Zasilanie 230 V / 50Hz | TAK |  |  |
| 13. | Szafa termiczna do utrzymywania w odpowiedniej temperaturze okładów cieplnych | ilość półek min. 14 | TAK |  |  |
|  |  | wymiary zew. 685 x 640 x 800mm +/-5% | TAK |  |  |
|  |  | wymiary wew. 620 x 435 x 610mm +/-5% | TAK |  |  |
|  |  | zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |  |
|  |  | zakres temperatur min. 30 - 80°C | TAK |  |  |
|  |  | ogrzewanie 1,0 kW | TAK |  |  |
|  |  | 10 kuwet na masę | TAK |  |  |
| 14. | masa do zabiegów - 10 opakowań | TAK |  |  |
| 15. | Folia do zabiegów - 10 rolek | TAK |  |  |
| 16. | Stół z blatem roboczym ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 17. | Wyprofilowane wycięcia w podstawie wózka ułatwiające dostęp do urządzeń umieszczonych na wózku | TAK |  |  |
| 18. | Leżanka z podajnikiem na prześcieradła papierowe - 2 szt. | Konstrukcja drewniana | TAK |  |  |
|  |  | Długość 184 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość 68 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Waga 23 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość stała 65 cm +/- 5% | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0° lub 30° +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie 200 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Regulowany zagłówek w zakresie od 0° - 30° s | TAK |  |  |
|  |  | Zamontowany uchwyt na prześcieradło | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na zestaw do okładów cieplnych z wyposażeniem |
| 19. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 20. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| V. LABORATORIUM TERAPII BLIZNOWCÓW I OTYŁOŚCI |
| POZYCJA 1. 1.1 – 1.2. – 1.3. ZESTAW DO FOTOTERAPII - 1 kpl. (3 szt.) 1.4. ZESTAW DO MIKRODERMABRAZJI – 1 kpl. (1 szt.) 1.5. ZESTAW DO REDUKCJI TKANKI, BLIZN I OBRZĘKÓW FALAMI RADIOWYMI (1 szt,) Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1.1. | LAMPA DO FOTOTERAPII - 1 szt. |
| 1. | napięcie zasilania: 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
| 2. | sposób zasilania świetlówek przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF) | TAK |  |  |
| 3. | pobór mocy: 250 W | TAK |  |  |
| 4. | natężenie oświetlenia 10000 lux w odległości 50cm; 5000 lux w odległości 75 cm | TAK |  |  |
| 5. | trwałość świetlówek 10 000 godzin pracy | TAK |  |  |
| 6. | klasa zabezpieczenia ppor 1 | TAK |  |  |
| 7. | klasa ochronności I | TAK |  |  |
| 8. | Wymiary 560 x 345 x 120 mm | TAK |  |  |
| 9. | Masa 5,5 kg | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na Lampę do fototerapii |
| 10. | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 11. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.2. | LAMPA DO FOTOTERAPII - 1 szt. |
| 1. | napięcie zasilania: 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
| 2. | sposób zasilania świetlówek przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF) | TAK |  |  |
| 3. | pobór mocy: 80 W | TAK |  |  |
| 4. | natężenie oświetlenia 3200 lux w odległości 50 cm; 1800 lux w odległości 75 cm | TAK |  |  |
| 5. | trwałość świetlówek 10 000 godzin pracy | TAK |  |  |
| 6. | klasa zabezpieczenia ppor 1 | TAK |  |  |
| 7. | klasa ochronności I | TAK |  |  |
| 8. | Wymiary 515 x 275 x 180 (105)mm | TAK |  |  |
| 9. | Masa 3,4 kg | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na Lampę do fototerapii |
| 10. | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 11. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.3. | LAMPA DO FOTOTERAPII - 1 szt. |
| 1. | napięcie zasilania: 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
| 2. | sposób zasilania świetlówek przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF) | TAK |  |  |
| 3. | pobór mocy: 125 W | TAK |  |  |
| 4. | natężenie oświetlenia 5000 lux w odległości 50 cm; 2500 lux w odległości 75 cm | TAK |  |  |
| 5. | trwałość świetlówek 10 000 godzin pracy | TAK |  |  |
| 6. | klasa zabezpieczenia ppor 1 | TAK |  |  |
| 7. | klasa ochronności I | TAK |  |  |
| 8. | Wymiary 625 x 275 x 180 (105)mm | TAK |  |  |
| 9. | Masa 4,0 kg | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na Lampę do fototerapii |
| 10. | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 11. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.4. | URZĄDZENIE DO MIKRODERMABRAZJI - HYDRODERMABRAZJI - 1 kpl. |
| 1. | Zabiegi wykonywane strumieniem soli fizjologicznej i tlenu | TAK |  |  |
| 2. | Pojemnik na substancję aktywną z możliwością wymiany podczas zabiegów Min. jeden port – pojemnik dla substancji aktywnych | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary 25 cm x 40 cm x 68 cm | TAK |  |  |
| 4. | Waga 33 kg | TAK |  |  |
| 5. | Wymagania elektryczne 230/120V, 50/60 Hz, | TAK |  |  |
| 6. | Jednostka centralna z wbudowaną sprężarką, systemem sterującym, pedałem sterowania, dyszami zabiegowymi i przewodem gazowym | TAK |  |  |
| 7. | Technologia Jet | TAK |  |  |
| 8. | Moc prędkość strumienia 200m/s, ciśnienie 6.8 barów, z możliwością kontrolowania i doboru siły działania na skórę poprzez technikę zabiegową | TAK |  |  |
| 9. | Dodatkowe możliwość podłączenia butli z tlenem, doskonałe wspomaganie zabiegów IPL i laserem, przygotowanie skóry do zabiegów kosmetycznych | TAK |  |  |
| 10. | Zestaw startowy dysz | potrójnych do twarzy | TAK |  |  |
|  |  | pojedynczych do ciała | TAK |  |  |
|  |  | wielofunkcyjnych | TAK |  |  |
|  |  | końcówki do dysz wielofunkcyjnych | TAK |  |  |
|  |  | do mezoterapii | TAK |  |  |
|  |  | przewody tlenowe | TAK |  |  |
| 11. | Zabiegi z zakresu | Drenażu limfatycznego | TAK |  |  |
|  |  | Złuszczanie - liftingu tkanek miękkich | TAK |  |  |
|  |  | Mikrodermabrazji i dermabrazji medycznej | TAK |  |  |
|  |  | Usuwanie zmian pigmentacyjnych | TAK |  |  |
|  |  | Leczenie nadpotliwości | TAK |  |  |
|  |  | Redukcja blizn i zmarszczek | TAK |  |  |
|  |  | Znieczulenie miejscowe | TAK |  |  |
|  |  | Mezoterapia bezigłowa, w tym mezoterapia skóry głowy | TAK |  |  |
|  |  | Nawilżenia i natlenienia skóry | TAK |  |  |
|  |  | Rehabilitacji pooperacyjnej | TAK |  |  |
| 12. | Leżanka sterowana elektrycznie 1 szt. | Sterowanie elektrycznie za pomocą pilota regulowana wysokość siedziska, kąt podparcia pleców, kąt nachylenia i pozycja, regulowane załamanie łóżka pod nogi | TAK |  |  |
|  |  | Solidna drewniana konstrukcja, 3 siłowniki, | TAK |  |  |
|  |  | Poduszki wykonane z wysokiej jakości elastycznej pianki, zdejmowana poduszka zakrywająca otwór na twarz, | TAK |  |  |
|  |  | Obicie wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu czystości, | TAK |  |  |
|  |  | Kolor poszycia beżowy, popiel lub biały | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość siedziska 70 - 75cm | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość siedziska regulowana w zakresie 58cm-94cm | TAK |  |  |
|  |  | Pozioma długości 190cm | TAK |  |  |
|  |  | Waga 80kg | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na Urządzenie do mikro – Hydrodermabrazji z wyposażeniem i leżankę |
| 13. | Okres gwarancji 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 14. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.5. | URZĄDZENIE DO REDUKCJI TKANKI, BLIZN I OBRZĘKÓW FALAMI RADIOWYMI - 1 kpl. |
| 1. | Dwie niezależne głowice | IPL+RF: emisja światła i fal radiowych Głowica z filtrami separacyjnymi: 430, 530, 590, 640, 690 nm | TAK |  |  |
|  |  | RF: głowica z trzema różnej wielkości końcówkami do zabiegów falami radiowymi, z funkcją BIPOLAR na twarz i ciało zaprogramowana jako niezależna funkcja do liftingu i odchudzania | TAK |  |  |
| 2. | Głowica laserowa wyposażona winna być w ksenonową lampę impulsową. Żywotność lampy minimum do 80 tys. błysków. Głowica winna posiadać własny licznik ilości wykonanych błysków. | TAK |  |  |
| 3. | Regulowany poziom chłodzenia głowicy IPL + RF od 0° do -10° C. | TAK |  |  |
| 4. | Obydwie głowice IPL+RF i RF wymienne, montowane do korpusu urządzenia szybko złącznymi gniazdami umożliwiającymi samodzielną wymianę głowicy po okresie zużycia się lampy. | TAK |  |  |
| 5. | Włączenie/ wyłączanie urządzenia zabezpieczone jest przed nieupoważnionymi osobami specjalnym kluczem. Urządzenie musi posiadać wyłącznik awaryjny STOP | TAK |  |  |
| 6. | Generator RF emisji fal radiowych bipolarnych o częstotliwości 5 Mhz i mocy regulowanej od 1 do 50 W | TAK |  |  |
| 7. | Komputer - moduł IPL | TAK |  |  |
| 8. | Sterowanie za pomocą czytelnego oprogramowania prezentowanego na dużym ośmiocalowym wyświetlaczu dotykowym w języku: polskim, niemieckim i angielskim. Mikroprocesor sterujący powinien posiadać zaprogramowane parametry dla piętnastu typów zabiegów. | TAK |  |  |
| 9. | Mikroprocesor sterujący - zaprogramowane parametry dla piętnastu typów zabiegów, które można dowolnie ustawiać i ponownie zapisywać dla 15 impulsów w przedziale czasów impulsów: 0,1 – 20 ms i przerw miedzy impulsami 1-50 ms. | TAK |  |  |
| 10. | Zakres stosowanej energii IPL od 10 do 50J/cm2. Równocześnie z emisją światła IPL emitowana winna być fala radiowa bipolarna o 5 Mhz częstotliwości i mocy regulowanej od 1 do 50W. | TAK |  |  |
| 11. | Zastosowanie | zmiany naczyniowe i pigmentowe | TAK |  |  |
|  |  | redukcji blizn | TAK |  |  |
|  |  | w terapii trądziku i redukcji blizn potrądzikowych | TAK |  |  |
| 12. | Technologia | „STAND BY WORKING” stabilna praca non stop 12 h | TAK |  |  |
| 13. | Fotel dermatologiczno -kosmetyczny 1szt. | 4 siłowniki do regulacji wysokości, oparcia, kąta nachylenia, z możliwością rozłożenia na płasko | TAK |  |  |
|  |  | wygodne, szerokie podłokietniki | TAK |  |  |
|  |  | materac anatomiczny, miękki | TAK |  |  |
|  |  | Udźwig 200 kg | TAK |  |  |
|  |  | Sterowanie pilotem i pedałem nożnym: przechył całego fotela, wysokość fotela, oparcie fotela, podnóżek fotela, opuszczane oparcie pod nogi, możliwość rozłożenia na płasko, | TAK |  |  |
|  |  | Poduszka górna: dł. 860mmx szer. 620mm; kąt przechyłu 80° regulowany z pilota | TAK |  |  |
|  |  | Poduszka środkowa: dł. 460 mmx szer. 620 mm; kąt przechyłu 20° regulowany z pilota | TAK |  |  |
|  |  | poduszka dolna: dł. 610 mmx szer. 600 mm; kąt przechyłu 85° regulowany z pilota | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na Urządzenie do redukcji tkanki, blizn i obrzęków falami radiowymi |
| 14. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
| 15. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| VI. LABORATORIUM ELEKTROTERAPII, TERAII ULTRADŹWIĘKOWEJ I FALAMI UDERZENIOWYMI |
| POZYCJA 1. ZESTAW APARATÓW DO ELEKTROTERAPII I ULTRADŹWIĘKÓW Z WYPOSAŻENIEM 1 Kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| LP. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1. | APARAT DO ELEKTROTERAPII I ULTRADŹWIĘKÓW - 1 kpl. - Zestaw do terapii skojarzonej z oprzyrządowaniem |
| 1. | 2-kanałowa elektroterapia i ultradźwięki z ekranem graficznym | TAK |  |  |
|  | 2 różne terapie w jednym aparacie | TAK |  |  |
|  | 2 niezależne kanały - Niezależna terapia 2 pacjentów | TAK |  |  |
| 2. | Wysoko luminescencyjny wyświetlacz czasu i innych parametrów | TAK |  |  |
| 3. | Programy terapeutyczne - Ponad 5000 kształtów fali i ich modyfikacji | TAK |  |  |
|  | Programy użytkownika | TAK |  |  |
|  | Wbudowany podręcznik użytkownika i pomoc | TAK |  |  |
|  | Identyfikacja i kontrola akcesoriów | TAK |  |  |
|  | Test jakości elektrod i kabli pacjenta | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość połączenia z aparatem podciśnieniowym | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne podłączenie dwóch wodoodpornych głowic ultradźwiękowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość połączenia z komputerem PC | TAK |  |  |
| 5. | Tryb pracy ciągły i impulsowy w terapii ultradźwiękowej | TAK |  |  |
| 6. | Częstotliwość impulsowa 10-150Hz | TAK |  |  |
| 7. | Współczynnik wypełniania 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, 100% | TAK |  |  |
| 8. | Max. natężenie w trybie ciągłym 2W/cm2 | TAK |  |  |
| 9. | Max. natężenie w trybie impulsowym 3W/cm2 | TAK |  |  |
| 10. | Prąd stały i stałe napięcie CC/CV | TAK |  |  |
| 11. | Wielokrotna sygnalizacja kontaktu elektrod na głowicy i wyświetlaczu, sygnał dźwiękowy | TAK |  |  |
| 12. | Łatwa zmiana polaryzacji elektrod | TAK |  |  |
| 13. | Podwójny wyświetlacz numeryczny - aktywny LED (zielony) | TAK |  |  |
| 14. | Wielojęzyczne menu | TAK |  |  |
| 15. | Najważniejsze niskie i średnie prądy | galwaniczny, | TAK |  |  |
|  |  | diadynamiczny | TAK |  |  |
|  |  | Traeberta | TAK |  |  |
|  |  | Faradaya | TAK |  |  |
|  |  | neofaradyczny | TAK |  |  |
|  |  | rosyjska stymulacja | TAK |  |  |
|  |  | impulsy stymulacyjne | TAK |  |  |
|  |  | impulsy prostokątne | TAK |  |  |
|  |  | prądy TENS, | TAK |  |  |
|  |  | 2-polowa interferencja | TAK |  |  |
|  |  | impulsy trójkątne | TAK |  |  |
|  |  | impulsy eksponencjalne | TAK |  |  |
|  |  | impulsy łączone | TAK |  |  |
| 16. | Wymiary max.: 160 x 140 x 350mm | TAK |  |  |
| 17. | Waga bez akcesoriów max. 3kg | TAK |  |  |
| 18. | Zasilanie 100-240V, 50-60Hz | TAK |  |  |
| 19. | Wewnętrzny akumulator | TAK |  |  |
| 20. | Czas ładowania maks. 3 godziny | TAK |  |  |
| 21. | Leżanka do badań z podajnikiem na prześcieradła papierowe 1 szt. | Konstrukcja drewniana | TAK |  |  |
|  |  | Długość 184 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość 68 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Waga 23 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość stała 65 cm +/- 5% | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0° lub 30° +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie 200 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Regulowany zagłówek w zakresie od 0° - 30° s | TAK |  |  |
|  |  | Zamontowany uchwyt na prześcieradło | TAK |  |  |
| 22. | Taboret - 2 szt. | Podstawa chromowa pięcioramienna na gumowych kółkach | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość nogi chromowej regulowana hydraulicznie | TAK |  |  |
|  |  | Siedzisko okrągłe – obicie wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu czystości, | TAK |  |  |
| 23. | Stoliki -2 szt. | Wymiary 80 x 51 x 46 cm +/-5% | TAK |  |  |
|  |  | Aluminiowa rama | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość dowolnej regulacji wysokości półek | TAK |  |  |
|  |  | Kółka jezdne gumowe z hamulcem | TAK |  |  |
|  |  | Wyprofilowane wycięcia w podstawie stolika ułatwiające dostęp do urządzeń umieszczonych na stoliku | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na zestaw aparatów do elektroterapii i ultradźwięków z wyposażeniem |
| 24. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 25. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| VII LABORATORIUM KARDIO |
| POZYCJA 1. ZESTAW DO ELEKTROKARDIOGRAFII Z WYPOSAŻENIEM, - 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1. | APARAT DO ELEKTROKARDIOGRAFII 1 kpl. |
| 1. | 12 kanałowy aparat | TAK |  |  |
| 2. | ekran kolorowy TFT (5,7") wyświetlacz graficzny | TAK |  |  |
| 3. | panel dotykowy umożliwiający łatwą obsługę aparatu | TAK |  |  |
| 4. | klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |  |
| 5. | sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elektrod | TAK |  |  |
| 6. | wydruk zapisu badania bezpośrednio na drukarce zewnętrznej w formacie A4, na papierze 112 mm, w trybie 3, 6 lub 12 kanałów | TAK |  |  |
| 7. | magazynowanie badań na USB (PenDrive) | TAK |  |  |
| 8. | wygodne i szybkie przenoszenie badań do i z komputera użytkownika lub innego aparatu EKG poprzez pamięć USB (PenDrive) | TAK |  |  |
| 9. | komunikacja z komputerem PC poprzez interfejs USB | TAK |  |  |
| 10. | automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |  |
| 11. | praca w trybie Auto lub Manual | TAK |  |  |
| 12. | sygnał EKG - 12 odprowadzeń standardowych | TAK |  |  |
| 13. | prezentacja na ekranie przebiegów z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
| 14. | czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |  |
| 15. | prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |  |
| 16. | zakładanie papieru proste (Easy load) | TAK |  |  |
| 17. | baza pacjentów z pamięcią min. 500 badań | TAK |  |  |
| 18. | zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive) | TAK |  |  |
| 19. | detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |  |  |
| 20. | detekcja stymulatora serca | TAK |  |  |
| 21. | ciągły pomiar i jego prezentacja na wyświetlaczu częstości akcji serca (HR) | TAK |  |  |
| 22. | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |  |
| 23. | cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego | TAK |  |  |
| 24. | cyfrowy filtr ii pływania izolin | TAK |  |  |
| 25. | Interfejs komunikacyjny | 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewn., pamięcią USB - PenDrive) | TAK |  |  |
|  |  | LAN umożliwiający wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą | TAK |  |  |
| 26. | zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |  |
| 27. | sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 28. | menu wyświetlane na ekranie | TAK |  |  |
| 29. | możliwość konfiguracji | wyglądu i kompozycji ekranu | TAK |  |  |
|  |  | ustawień aparatu oraz panelu sterowania | TAK |  |  |
| 30. | zarządzania badaniami EKG współpraca z oprogramowaniem | TAK |  |  |
| 31. | wymiary aparatu (dł. x szer. x wys.) 258x199x50 mm +/-5% | TAK |  |  |
| 32. | waga aparatu < 1,3 kg +/-5% | TAK |  |  |
| 33. | Wózek/ szafka na aparat z wyposażeniem | TAK |  |  |
| 34. | Drukarka laserowa A4 | TAK |  |  |
| 35. | Kabel | EKG | TAK |  |  |
|  |  | zasilający | TAK |  |  |
| 36. | Elektrody | przyssawkowe | TAK |  |  |
|  |  | kończynowe klipsowe | TAK |  |  |
| 37. | Żel EKG 250g | TAK |  |  |
| 38. | Papier EKG 1 rolka | TAK |  |  |
| 39. | Leżanka do badań z podajnikiem na prześcieradła papierowe - 1 szt. | Konstrukcja drewniana | TAK |  |  |
|  |  | Długość 184 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość 68 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Waga 23 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość stała 65 cm +/- 5% | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0° lub 30° +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie 200 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Regulowany zagłówek w zakresie od 0° - 30° s | TAK |  |  |
|  |  | Zamontowany uchwyt na prześcieradło | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na aparat do elektrokardiografii wyposażeniem |
| 40. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 41. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| VII LABORATORIUM KARDIO |
| POZYCJA 2. ZESTAW PIONIZACYJNY DO TESTÓW POCHYLENIOWYCH – 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| LP. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 2. | STÓŁ PIONIZACYJNY DO TESTÓW POCHYLENIOWYCH – 1 kpl. |
| 1. | Regulacja wysokości stołu w zakresie 50 – 90 cm | TAK |  |  |
| 2. | Regulacja kąta nachylenia leżyska od 0 do 88° | TAK |  |  |
| 3. | Regulowana elektrycznie wysokość stołu oraz kąt nachylenia | TAK |  |  |
| 4. | pasy stabilizacyjne kolan, klatki piersiowej i miednicy | TAK |  |  |
| 5. | koła jezdne z blokadą | TAK |  |  |
| 6. | Wymiary leżyska 1900 x 680 mm | TAK |  |  |
| 7. | Masa 90 kg | TAK |  |  |
| 8. | Papier EKG 1 rolka | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na stół pionizacyjny do testów pochyleniowych |
| 9. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 10. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| VII LABORATORIUM KARDIO |
| POZYCJA 3. HOLTER DO MONITOROWANIA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 3. | HOLTER CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI ZE STANOWISKIEM MONITUJĄCYM - 1 kpl. |
| 1. | pomiar i rejestracja ciśnienia | skurczowego | TAK |  |  |
|  |  | rozkurczowego | TAK |  |  |
|  |  | średniego krwi | TAK |  |  |
|  |  | częstotliwości rytmu serca | TAK |  |  |
| 2. | możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych | TAK |  |  |
| 3. | analiza wyników obejmująca statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu | TAK |  |  |
| 4. | statystyka dostępną dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych | TAK |  |  |
| 5. | rejestracja ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia min. 500 pomiarów z dowolnymi odstępami pomiarów | TAK |  |  |
| 6. | określenie zakresu pompowanego ciśnienia automatyczne | TAK |  |  |
| 7. | prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru | TAK |  |  |
| 8. | Wybór pomiaru na żądanie | TAK |  |  |
| 9. | rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym | TAK |  |  |
| 10. | prezentacja wyników pomiarów graficzna i tabelaryczna | TAK |  |  |
| 11. | Stanowisko Diagnostyki Medycznej LCD 24", drukarka laserowa A4, rejestrator | TAK |  |  |
| 12. | oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym USB | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na Holter ciśnienia tętniczego krwi ze stanowiskiem monitującym |
| 13. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 14. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| VIII LABORATORIUM LASEROTERAPII |
| POZYCJA 1. ZESTAW DO LASEROTERAPII Z WYPOSAŻENIEM – 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1. | LASER BIOSTYMULACYJNY ZE SKANEREM WSPÓŁPRACUJĄCY Z APLIKATOREM SKANUJĄCYM I SONDAMI PUNKTOWYMI 1szt. |
| 1. | regulacja mocy sond i aplikatorów | TAK |  |  |
| 2. | tryby emisji ciągły i impulsowy | TAK |  |  |
| 3. | regulacja mocy w zakresie min. 25-100% | TAK |  |  |
| 4. | zakres częstotliwości 1-5000Hz | TAK |  |  |
| 5. | regulacja wypełnienia lub czasu impulsu | TAK |  |  |
| 6. | możliwość równoczesnego podłączenia minimum 2 sond punktowych oraz aplikatora skanującego | TAK |  |  |
| 7. | liczniki czasu pracy sond laserowych | TAK |  |  |
| 8. | stabilizacja i regulacja mocy sond | TAK |  |  |
| 9. | tryby pracy programowy/manualny | TAK |  |  |
| 10. | Wbudowane programy zabiegowe usprawniające obsługę aparatu | jednostki chorobowe wybierane wg nazwy | TAK |  |  |
|  |  | min. 30 programów dla sondy IR | TAK |  |  |
|  |  | min. 20 programów dla sondy R | TAK |  |  |
|  |  | min. 20 programów użytkownika | TAK |  |  |
|  |  | min. 8 programów z częstotliwością Nogiera | TAK |  |  |
|  |  | min. 30 programów z czest. Volla | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość tworzenia sekwencji zabiegowych | min. 10 sekwencji dla sond punktowych | TAK |  |  |
|  |  | min. 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących | TAK |  |  |
| 12. | edytowane nazwy programów użytkownika | TAK |  |  |
| 13. | tryb obsługi graficzny | TAK |  |  |
| 14. | system informacji kontekstowej | TAK |  |  |
| 15. | zasilanie 230V, 50Hz, 40W | TAK |  |  |
| 16. | wymiary sterownika max. 30x23x11 cm | TAK |  |  |
| 17. | masa max 2,5 kg | TAK |  |  |
| 18. | aplikator skanujący o mocy min. | R 50 mW | TAK |  |  |
|  |  | IR 400 mW | TAK |  |  |
| 19. | aplikator skanujący z regulacją wysokości ramienia w zakresie min. 60-140 cm | TAK |  |  |
| 20. | regulacja położenia głowicy w dwóch osiach | TAK |  |  |
| 21. | określanie pola zabiegowego w minimum 3 trybach kreślenia: | elipsa | TAK |  |  |
|  |  | linia | TAK |  |  |
|  |  | krzywe w granicach prostokąta | TAK |  |  |
| 22. | automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego | TAK |  |  |
| 23. | ramię podtrzymywane za pomocą siłowników pneumatycznych | TAK |  |  |
| 24. | półka na sterownik i okulary | TAK |  |  |
| 25. | aplikator na podstawie jezdnej | TAK |  |  |
| 26. | okulary do laseroterapii min. 4 szt. | TAK |  |  |
| 27. | sonda punktowa | R 660 nm/40 mW | TAK |  |  |
|  |  | IR 808 nm/400 mW | TAK |  |  |
| 28. | Leżanka do badań z podajnikiem na prześcieradła papierowe 1 szt. | Konstrukcja drewniana | TAK |  |  |
|  |  | Długość 184 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość 68 cm +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Waga 23 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość stała 65 cm +/- 5% | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0° lub 30° +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie 200 kg +/- 5 % | TAK |  |  |
|  |  | Regulowany zagłówek w zakresie od 0° - 30° s | TAK |  |  |
|  |  | Zamontowany uchwyt na prześcieradło | TAK |  |  |
| 29. | Taboret – 1 szt. | Średnica podstawy 62cm+/-5% | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość regulowana 60-79m+/-5% | TAK |  |  |
|  |  | Średnica siedziska 34cm +/-5% | TAK |  |  |
|  |  | Waga 8,6 kg +/-5% | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na zestaw do laseroterapii z wyposażeniem |
| 30. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 31. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| IX LABORATORIUM – UNIWERSALNY GABINET USPRAWNIANIA LECZNICZEGO |
| POZYCJA 1. ZESTAWY UNIWERSALNEGO GABINETU USPRAWNIANIA LECZNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM, – 6 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1. | ZESTAW UGUL Z OSPRZĘTEM - 6 kpl. |
| 1. | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń z pełnym wyposażeniem | TAK |  |  |
| 2. | wykonana z 8 prostokątnych ram 1000 x 2000 mm +/- 5% | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary 200 x 200cm +/- 5% | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość wykonywania zawieszeń całkowitych, ćwiczeń czynnych w odciążeniu, czynnych z oporem, ćwiczeń z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego | TAK |  |  |
| 5. | Leżanka wyposażona w leżysko dwusegmentowe, zagłówek regulowany w zakresiemin. -60 do + 35 stopni. Możliwość elektryczej zmiany wysokości leżyska w zakresie min. 550 – 950 mm za pomocą pilota ręcznego. Wymiary leżyska 1950 x 680 mm +/-5%. Masa max. 55 kg. | TAK |  |  |
| 6. | klin 20x15x10 do masażu pod barki - 12 szt | TAK |  |  |
| 7. | Klin 20x25x10 do masażu pod barki - 12 szt | TAK |  |  |
| 8. | Półwałek 60x18x12 pod kolana - 6 szt. | TAK |  |  |
| 9. | Półwałek 60x25x12 pod kolana - 6 szt. | TAK |  |  |
| 10. | Półwałek 60x30x15 pod kolana - 6 szt. | TAK |  |  |
| 11. | Pas ze skóry do stabilizacji ud - 18 szt. | TAK |  |  |
| 12. | Mankiet nadgarstkowy - 6 szt. | TAK |  |  |
| 13. | Pętla Glissona - 6 szt. | TAK |  |  |
| 14. | Orczyk do pętli Glissona - 6 szt. | TAK |  |  |
| 15. | Pas 1330x170 do wyciągu za miednicę - 12 szt. | TAK |  |  |
| 16. | Podwieszka 230 x 750 pod miednicę - 12 szt. | TAK |  |  |
| 17. | Podwieszka wzmocniona 830x240 pod miednicę - 12 szt. | TAK |  |  |
| 18. | Podwieszka 100x420 przedramion i podudzi - 12 szt. | TAK |  |  |
| 19. | Podwieszka145 x 540 ud i ramion - 32 szt. | TAK |  |  |
| 20. | Podwieszka 75 x 610 stóp - 12 szt. | TAK |  |  |
| 21. | Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40X1350 - 24 szt. | TAK |  |  |
| 22. | Kamaszek 6 szt. | TAK |  |  |
| 23. | Ciężarek miękki 1,0 kg 12 szt. | TAK |  |  |
| 24. | Ciężarek miękki 2,0 kg 12 szt. | TAK |  |  |
| 25. | Ciężarek miękki 2,5 kg 6 szt. | TAK |  |  |
| 26. | Ciężarek miękki 3,0 kg 6 szt. | TAK |  |  |
| 27. | Linka długość 1600 mm 18 szt. | TAK |  |  |
| 28. | Linka długość 2450 mm 18 szt. | TAK |  |  |
| 29. | Linka długość 3750 mm 18 szt. | TAK |  |  |
| 30. | Linka długość 5000 mm 12 szt | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na zestawy UGUL z osprzętem |
| 31. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 32. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| IX LABORATORIUM – UNIWERSALNY GABINET USPRAWNIANIA LECZNICZEGO |
| POZYCJA 2. ZESTAWY ROTORÓW – 6 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 2. | ZESTAW ROTORÓW - 6 kpl. |
| 1. | System hamowania - indukcyjny | TAK |  |  |
| 2. | Ciężar koła zamachowego min. 8 kg | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary (dł./szer./wys. w cm) 100/53/131+/-5% | TAK |  |  |
| 4. | Max. obciążenie wagowe min. 150 kg | TAK |  |  |
| 5. | Regulacja siodła w pionie i poziomie | TAK |  |  |
| 6. | Tryb Cool-Down | TAK |  |  |
| 7. | Złącze PC | TAK |  |  |
| 8. | Obniżone wejście | TAK |  |  |
| 9. | Regulacja mocy | TAK |  |  |
| 10. | Komputer treningowy Moc/czas/odległość/całkowita liczba kilometrów/prędkość, częstotliwość pedałowania/zużycie energii | TAK |  |  |
| 11. | Pomiar pulsu wraz z klipsem na ucho | TAK |  |  |
| 12. | Górna granica pulsu | TAK |  |  |
| 13. | Programy treningowe (łącznie) min. 2 | TAK |  |  |
| 14. | Programy sterowane tętnem min. 2 | TAK |  |  |
| 15. | Trening ukierunkowany na strefy | TAK |  |  |
| 16. | Odbiornik pulsu-kompatybilny 5kHz zintegrowany | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na zestawy rotorów |
| 17. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 18. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| IX LABORATORIUM – UNIWERSALNY GABINET USPRAWNIANIA LECZNICZEGO |
| POZYCJA 3. ZESTAW SZYN DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYN – 4 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 3.1. | SZYNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH STAWU BARKOWEGO - 1 KPL. |
| 1. | Aparat do rehabilitacji pooperacyjnej i pozabiegowej stawu barkowego | TAK |  |  |
| 2. | Podstawa jezdna wraz z siedziskiem | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość zastosowania na kończynę prawą i lewą | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość pełnego dostosowania do wymiarów anatomicznych pacjenta | TAK |  |  |
| 5. | Zagłówek z regulacją położenia | TAK |  |  |
| 6. | Regulowane oparcie fotela | TAK |  |  |
| 7. | Unieruchomienie barku z regulacją położenia | TAK |  |  |
| 8. | Napięcie zasilania silników 24V | TAK |  |  |
| 9. | Regulowana prędkość pracy | TAK |  |  |
| 10. | Stosowanie okresowo i w sposób ciągły | TAK |  |  |
| 11. | Automatyczne przekierowanie ruchu systemem zapobiegania przesileniom | TAK |  |  |
| 12. | Wyłącznik ruchu urządzenia w pilocie | TAK |  |  |
| 13. | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota | TAK |  |  |
| 14. | Karty chipowe do zapisu indywidualnego programu terapii dla każdego pacjenta z możliwościa wielokrotnego użycia | TAK |  |  |
| 15. | Zgodna z anatomią fizjologiczna charakterystyka ruchu szyny wg PNF | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość wyboru synchronizacji silników | TAK |  |  |
| 17. | Wyświetlacz przejrzysty, ciekłokrystliczny | TAK |  |  |
| 18. | Klawiatura hermetyczna, przyciskowa odporna na wstrząsy | TAK |  |  |
| 19. | Prosta dezynfekcja | TAK |  |  |
| 20. | Stopniowe przyspieszanie i zwalnianie przy nastawionych kątach granicznych | TAK |  |  |
| 21. | Regulowana prędkość ruchu | TAK |  |  |
| 22. | Regulowane pauzy położeń krańcowych | TAK |  |  |
| 23. | Możliwość wyłączenia jednego z silników | TAK |  |  |
| 24. | Ciągły czas pracy | TAK |  |  |
| 25. | Maksymalnie anatomiczne przodopochylenie (poziome przywodzenie), tyłopochylenie (poziome odwodzenie), przywodzenie, odwodzenie, rotacja wewnętrzna i zewnętrzna | TAK |  |  |
| 26. | Oscylacja rotacji zewnętrznej i wewnętrznej 5 x 10º , powtarzanie krańcowych ruchów odwodzenia | TAK |  |  |
| 27. | Funkcja strechingu - automatyczne poszerzanie ruchów odwodzenia, rotacji zewnetrznej i wewnętrznej o 5º , kontrolowana regulacja siły poszerzenia | TAK |  |  |
| 28. | Programy rozgrzewki stawu | TAK |  |  |
| 29. | Regulowana siła obciążenia od 1 do 25 poziomów nastawień | TAK |  |  |
| 30. | Kotwica tytanowa, bezwęzlowa, z podłużną blaszką w PEEK o średnicy 5 mm i 3,5 mm | TAK |  |  |
| 31. | Kontrast wyświetlacza | TAK |  |  |
| 32. | Pomiar całkowitego czasu działania | TAK |  |  |
| 33. | Menu i oznaczenia w języku polskim | TAK |  |  |
| 34. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
| 35. | Zasilanie elektryczne 220 - 230 V, 50 Hz | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na szynę do ćwiczeń biernych stawu barkowego |
| 36. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 37. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 3.2. | SZYNY DO PROWADZENIA CIĄGŁEGO RUCHU BIERNEGO CPM stawu kolanowego i stawu biodrowego – 2 szt. |
| 1. | Aparat do rehabilitacji stawu kolanowego i stawu biodrowego pooperacyjnej, pozabiegowej, dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| 2. | Regulowane oparcia uda, łydki i stopy | TAK |  |  |
| 3. | Monitorowanie przebiegu ruchu | TAK |  |  |
| 4. | Zastosowanie na kończynę prawą - lewą bez przebudowy | TAK |  |  |
| 5. | Napięcie zasilania silnika 24V | TAK |  |  |
| 6. | Płynna regulacja prędkości pracy | TAK |  |  |
| 7. | Stosowanie okresowo i w sposób ciągły | TAK |  |  |
| 8. | System zapobiegania przesilenia – autorewers przy regulowanym oporze | TAK |  |  |
| 9. | Zgodna z fizjologią charakterystyka ruchu szyny | TAK |  |  |
| 10. | Wyłącznik pacjenta w pilocie | TAK |  |  |
| 11. | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota | TAK |  |  |
| 12. | Wyświetlacz przejrzysty, ciekłokrystliczny | TAK |  |  |
| 13. | Klawiatura hermetyczna, przyciskowa odporna na wstrząsy | TAK |  |  |
| 14. | Karty chipowe do zapisu elektronicznego indywidualnego programu terapii dla każdego pacjenta z możliwością wielokrotnego użycia | TAK |  |  |
| 15. | Prosta dezynfekcja | TAK |  |  |
| 16. | Regulowana prędkość ruchu | TAK |  |  |
| 17. | Wyprost/zgięcie – kolana -10° - 0° - 120°; stawu biodrowego minimum 0° - 7° - 115° | TAK |  |  |
| 18. | Regulowany zakres nastawień długości kości udowej 31 - 49 cm | TAK |  |  |
| 19. | Regulowany zakres nastawień długości kości podudzia 25 - 57 cm | TAK |  |  |
| 20. | Regulowany czas pracy | TAK |  |  |
| 21. | Regulowana pauza położeń krańcowych | TAK |  |  |
| 22. | Regulowana siła obciążenia | TAK |  |  |
| 23. | Kotwica tytanowa, bezwęzlowa, z podłużną blaszką w PEEK o średnicy 5 mm i 3,5 mm | TAK |  |  |
| 24. | Program rozgrzewki stawu | TAK |  |  |
| 25. | Zapis na karcie Chip zaprogramowanych funkcji | TAK |  |  |
| 26. | Automatyczne przełączanie kierunku ruchu systemem zapobiegania urazom | TAK |  |  |
| 27. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja błędów | TAK |  |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
| 29. | Zasilanie elektryczne 220 - 230 V | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na szyny do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i stawu biodrowego |
| 30. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 31. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 3.3. | SZYNA DO PROWADZENIA CIĄGŁEGO RUCHU BIERNEGO CPM stawu łokciowego – 1 szt. |
| 1. | Aparat do rehabilitacji pooperacyjnej i pozabiegowej stawu łokciowego | TAK |  |  |
| 2. | Podstawa jezdna | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość pełnego dostosowania do wymiarów anatomicznych pacjenta | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość zastosowania na kończynę prawą - lewą | TAK |  |  |
| 5. | Regulowana prędkość pracy | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość stosowania okresowo i w sposób ciągły | TAK |  |  |
| 7. | Automatyczne przekierowanie ruchu system zapobiegania przesileniu | TAK |  |  |
| 8. | Wyłącznik pacjenta w panelu starowania | TAK |  |  |
| 9. | Masa 25 kg | TAK |  |  |
| 10. | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą panela sterowania | TAK |  |  |
| 11. | Wyświetlacz przejrzysty, ciekłokrystliczny | TAK |  |  |
| 12. | Karty chipowe dla każdego pacjenta z możliwościa wielokrotnego użycia do zapisu elektronicznego indywidualnego programu terapii | TAK |  |  |
| 13. | Zgodna z anatomią fizjologiczna charakterystyka ruchu szyny wg PNF | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość wyboru synchronizacji lub braku synchronizacji silników | TAK |  |  |
| 15. | Klawiatura hermetyczna, przyciskowa odporna na wstrząsy | TAK |  |  |
| 16. | Prosta dezynfekcja | TAK |  |  |
| 17. | Stopniowe przyspieszanie i zwalnianie przy nastawionych kątach granicznych | TAK |  |  |
| 18. | Regulowane pauzy położeń krańcowych | TAK |  |  |
| 19. | Układ sterowania silników, możliwość wyłączenia jednego z silników | TAK |  |  |
| 20. | Wartości graniczne zakresów ruchu wyprostu, zgięcia, pronacji i supinacji | TAK |  |  |
| 21. | Programy rozgrzewki stawu | TAK |  |  |
| 22. | Regulowana siła obciążenia | TAK |  |  |
| 23. | Kotwica tytanowa, bezwęzlowa, z podłużną blaszką w PEEK o średnicy 5 mm i 3,5 mm | TAK |  |  |
| 24. | Oscylacja – powtarzanie krańcowych ruchów wyprostu i zgięcia 5 x 10º | TAK |  |  |
| 25. | Funkcja strechingu – automatyczne poszerzanie ruchów wyprostu, zgięcia, pronacji i supinacji o 5º, kontrolowana regulacja siły poszerzenia | TAK |  |  |
| 26. | Zaprogramowanie funkcji na karcie Chip | TAK |  |  |
| 27. | Kontrast wyświetlacza | TAK |  |  |
| 28. | Pomiar całkowitego czasu działania | TAK |  |  |
| 29. | Menu i oznaczenia w języku polskim | TAK |  |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
| 31. | Zasilanie elektryczne 220 - 230 V, 50 Hz | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na szyny do ćwiczeń biernych stawu łokciowego |
| 32. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 33. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| X LABORATORIUM WZMOŻONEGO NADZORU I MONITORINGU KARDIO |
| POZYCJA 1. ZESTAW WZMOŻONEGO NADZORU I MONITORINGU FUNKCJI ŻYCIOWYCH KARDIO Z WYPOSAŻENIEM - 1 Kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1.1. | KARDIOMONITOR MODUŁOWY z wyposażeniem – 2 kpl. |
| 1. | Monitor o budowie modułowej, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia | chłodzony konwekcyjnie | TAK |  |  |
|  |  | z niezależnymi, wymienianymi (przenoszonymi przez użytkownika) modułami, | TAK |  |  |
|  |  | zasilany z sieci 230 V AC i wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. | TAK |  |  |
| 2. | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 19 cali (rozdzielczość min. 1280x1024 pikseli) | TAK |  |  |
| 3. | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | TAK |  |  |
| 4. | Trendy min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s | TAK |  |  |
| 5. | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |  |
| 6. | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |  |
| 7. | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz min. 8 fal dynamicznych | TAK |  |  |
| 8. | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 72 h | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów w kardiomonitorze | TAK |  |  |
| 10. | Wbudowane złącze RJ-45 (do podłączenia do centrali) | TAK |  |  |
| 11. | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 72 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika | TAK |  |  |
| 12. | dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszy lub klawiatury) | TAK |  |  |
| Niezależny MODUŁ EKG/ST/Arytm/Resp – 2 szt. |
| 13. | Monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego | TAK |  |  |
| 14. | zakres częstości akcji serca min. 15-300 1/min | TAK |  |  |
| 15. | obserwacja | 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | TAK |  |  |
|  |  | 7 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5 żyłowego | TAK |  |  |
| 16. | prędkość fal - możliwość wyboru 1 z min. 4 prędkości fal ze znacznikiem w kanale ekg | TAK |  |  |
| 17. | detekcja stymulatora serca | TAK |  |  |
| 18. | analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |  |
| 19. | analiza arytmii co najmniej 17 arytmii | TAK |  |  |
| 20. | Respiracja metodą impedancyjną | TAK |  |  |
| 21. | częstości oddechu w zakresie min. 0-150 /min | TAK |  |  |
| 22. | alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s | TAK |  |  |
| 23. | prezentacja fali oddechu | TAK |  |  |
| 24. | wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | TAK |  |  |
| 25. | wyposażenie do modułu | kabel EKG 3 żyłowy | TAK |  |  |
|  |  | możliwość rozbudowy modułu o jednoczesną obserwację 12 odprowadzeń EKG z kabla 10 żyłowego | TAK |  |  |
| Niezależny MODUŁ SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - 2 szt. |
| 26. | prezentacja krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |  |
|  | wartość saturacji w zakresie min. 1-100% | TAK |  |  |
|  | tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm | TAK |  |  |
|  | wyposażenie do modułu - przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec zakres min. 15-260 mmHg | TAK |  |  |
| Niezależny MODUŁ nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - 4 szt. |
| 27. | pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 360 min | TAK |  |  |
|  | pomiar ciągły oraz na żądanie | TAK |  |  |
|  | pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | TAK |  |  |
|  | pomiar jednoczesnej prezentacji ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | TAK |  |  |
|  | możliwość pomiaru wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | TAK |  |  |
| 28. | wyposażenie do modułu: 2 mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybko złączką | TAK |  |  |
| Niezależny MODUŁ pojedynczej temperatury - 4 szt. |
| 29. | zakres pomiarowy min. 10-45 C | TAK |  |  |
| 30. | prezentacja wartości T1 | TAK |  |  |
| 31. | wyposażenie do modułu - sonda temperatury | TAK |  |  |
| Niezależny MODUŁ do pomiaru CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej – 2 szt. |
| 32. | Pomiar w strumieniu głównym z prezentacją wartości inCO2 i etCO2 | TAK |  |  |
| 33. | zakres pomiarowy min. 1-99 mmHg | TAK |  |  |
| 34. | prezentacja krzywej kapnograficznej | TAK |  |  |
| 35. | Monitorowanie częstości oddechu | TAK |  |  |
| 36. | wyposażenie | czujnik CO2 | TAK |  |  |
|  |  | 2 adaptery dla jednego pacjenta | TAK |  |  |
| Niezależny moduł do inwazyjnego pomiaru ciśnienia w dwóch kanałach - 2 szt. |
| 37. | zakres pomiarowy min. od minus 40 do plus 320 mmHg | TAK |  |  |
| 38. | prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej i pulsu oraz fal | TAK |  |  |
| 39. | wyposażenie do modułu - 2 zestawy pomiarowe | TAK |  |  |
| 40. | dodatkowe wyposażenie do dwóch modułów ciśnienia krawego | 1 kabel interfejsowy | TAK |  |  |
|  |  | 1 urządzenie do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z 1 zestawem do pomiaru zapewniające dzięki połączeniu z kardiomonitorem możliwość prezentacji na ekranie kardiomonitora fali ciśnienia i wartości ICP wraz zapisem tych danych w min. 72- godzinnym archiwum kardiomonitora | TAK |  |  |
| Niezależny MODUŁ do inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji - 2 szt. |
| 41. | pakiet obliczeń hemodynamicznych | TAK |  |  |
| 42. | zestaw pomiarowy z cewnikiem Swane Ganza, sondą temperatury i kablem interfejsowym | TAK |  |  |
| 43. | Waga kardiomonitora z akumulatorem i modułami (bez wyposażenia) do 9 kg | TAK |  |  |
| 44. | Możliwość rozbudowy | o ciśnienie metodą krwawą w 3 i 4 kanale | TAK |  |  |
|  |  | o temperaturę w 2, 3 i 4 kanale | TAK |  |  |
| 45. | pomiar rzutu serca metodą ICG, | TAK |  |  |
| 46. | Analizator gazów anestetycznych, | TAK |  |  |
| 47. | niezależny moduł rejestratora termicznego | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na zestaw kardiomonitorów modułowych z wyposażeniem |
| 48. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 49. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.2. | CENTRALA MONITORUJĄCA z wyposażeniem - 1 kpl. |
| 1. | Kolorowy monitor min. 1280x1024 pikseli oraz hardware centrali we wspólnej obudowie. | TAK |  |  |
| 2. | Obserwacja do 8 stanowisk jednocześnie | TAK |  |  |
| 3. | Centrala umożliwiająca podłączenie opisanych wyżej kardiomonitorów | TAK |  |  |
| 4. | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 6 (nie tylko EKG) | TAK |  |  |
| 5. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy oraz mysz i klawiaturę komputerową | TAK |  |  |
| 6. | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK |  |  |
| 7. | Wpisywanie danych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio z kardiomonitorów | TAK |  |  |
| 8. | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości cyfrowych i trendów z min. 96 godz. monitorowania | TAK |  |  |
| 9. | Zapis trendów (z min. 96 godz.) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość wydruku na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | TAK |  |  |
| 12. | Możliwość zmiany jasności ekranów w kardiomonitorach z pozycji centrali | TAK |  |  |
| 13. | Sieć przesyłania danych ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) przez złącze RJ-45 | TAK |  |  |
| 14. | Wyposażenie - drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i poszczególnych monitorów | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na centralę monitorującą |
| 15. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 16. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.3. | DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY Z WYPOSAŻENIEM - 1 szt. |
| 1. | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci | TAK |  |  |
| 2. | Defibrylacja w trybie półautomatycznym (AED) z komendami głosowymi i wizualnymi w języku polskim prowadzona przez elektrody naklejane | TAK |  |  |
| 3. | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersji) | TAK |  |  |
| 4. | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
| 5. | Energia | wstrząsu min. od 1 do 300 J | TAK |  |  |
|  |  | dostępna na min. 19 poziomach | TAK |  |  |
| 6. | Czas ładowania do pełnej energii < 9 sek. | TAK |  |  |
| 7. | Kolorowy ekran monitora, przekątna min. 6,5 cala, wykonana w technologii LCD TFT z aktywną matrycą o rozdzielczości nie gorszej niż 640 x 480 pikseli | TAK |  |  |
| 8. | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz jak również z akumulatora wewnętrznego | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość min. 1,5 godzinnego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 50 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość nieograniczonego w czasie monitorowania i wykonania dowolnej liczby defibrylacji z zasilania sieciowego. | TAK |  |  |
| 11. | Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, stymulacja, EKG/Resp, rejestrator) wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych nie może przekroczyć wagi 6,9 kg | TAK |  |  |
| 12. | Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości min. 50 mm | TAK |  |  |
| 13. | Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający obserwację 6 odprowadzeń EKG jednocześnie (I, II, III, aVr, aVl, aVf), możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) kablem ekg 5-cio odprowadzeniowym | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie min. od 15 do 300 u./min. | TAK |  |  |
| 15. | Alarm wizualny i dźwiękowy z możliwością zawieszenia i wyłączenia alarmu. | TAK |  |  |
| 16. | Zakres pomiaru HR min. od 15 do 300 u./min. | TAK |  |  |
| 17. | Pomiar oddechu w zakresie min. 5-120 oddechów/min. z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu | TAK |  |  |
| 18. | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali ekg z ostatnich min. 6 godzin monitorowania oraz min. 800 zdarzeń defibrylator z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika | TAK |  |  |
| 19. | Stymulacja przezskórna | TAK |  |  |
| 20. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |  |
| 21. | Możliwość ustawienia przez użytkownika histerezy i czasu refrakcji | TAK |  |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji, AED oraz ciśnienia nieinwazyjnego | TAK |  |  |
| 23. | Częstotliwość stymulacji w zakresie co najmniej 30-170 imp./min | TAK |  |  |
| 24. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 20-180 mA | TAK |  |  |
| 25. | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na Defibrylator dwufazowy z wyposażeniem |
| 26. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 27. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.4. | RESPIRATOR DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z WYPOSAŻENIEM – 1 szt. |
| 1. | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej | TAK |  |  |
| 2. | Sterownie respiratorem za pomocą pokrętła nawigacyjnego oraz przycisków funkcyjnych, nie dopuszcza się ekranów dotykowych. | TAK |  |  |
| 3. | Objętość systemu oddechowego bez nawilżacza maksymalnie 1,2 litra | TAK |  |  |
| 4. | Ekran TFT LCD minimum 12” zintegrowany z respiratorem. | TAK |  |  |
| 5. | Respirator o napędzie elektrycznym ze sprężarką typu membranowego | TAK |  |  |
| 6. | Respirator wyposażony w wózek jezdny z możliwością jego demontażu | TAK |  |  |
| 7. | Zasilanie w tlen z sieci centralnej lub butli o ciśnieniu w zakresie minimum od 0,3 do 0,6 MPa lub 120 l/min. | TAK, podać |  |  |
| 8. | Zasilanie w powietrze z wbudowanego kompresora | TAK, podać |  |  |
| 9. | Zasilanie sieciowe 220 V AC ±5% , 50/60 Hz | TAK, podać |  |  |
| 10. | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia na min. 120 minut pracy | TAK. podać |  |  |
| 11. | Tryb wentylacji CMV, sCMV (synchronizowana) | TAK |  |  |
| 12. | Tryb wentylacji PCV, sPCV (synchronizowany) | TAK |  |  |
| 13. | Tryb wentylacji SIMV kontrolowany ciśnieniowo oraz objętościowo (SIMV-p oraz SIMV-v) | TAK |  |  |
| 14. | Tryb wentylacji PSV | TAK |  |  |
| 15. | Tryb wentylacji PEEP/CPAP | TAK |  |  |
| 16. | Tryb wentylacji APMV - wentylacja z docelową objętością minut. (MVs) dla trybów PCV i CMV | TAK |  |  |
| 17. | Tryb wentylacji Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel (2-Level), ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  |  |
| 18. | Tryb wentylacji NIV – wentylacja nieinwazyjna, wyciek | TAK |  |  |
| 19. | Tryb wentylacji SIGH – głęboki wdech | TAK |  |  |
| 20. | Możliwość ustawienia stałego przepływu podczas fazy wydechowej Bias-Flow | TAK |  |  |
| 21. | Funkcja wydechu autoadaptatywnego (AAE) | TAK |  |  |
| 22. | Możliwość prowadzenia wentylacji z regulowanym płynnie stosunkiem wdech-wydech Ti:Te | TAK |  |  |
| 23. | automatyczna wentylacja zastępcza w przypadku bezdechu pacjenta Apnoe backup | TAK |  |  |
| 24. | Wentylacja wielopoziomowa z górnym poziomem PEEPh, typu MLV | TAK |  |  |
| 25. | Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 4-60 1/min | TAK podać |  |  |
| 26. | Objętość pojedynczego oddechu dla CMV minimum od 30 do 2000 ml | TAK podać |  |  |
| 27. | Regulowane ciśnienie wdechu dla PCV minimum od 0,5 do 70 kPa | TAK podać |  |  |
| 28. | Ciśnienie wspomagania PS minimum 0 - 6 kPa | TAK podać |  |  |
| 29. | Możliwość ustawienia PEEP minimum od 0 do 25 kPa | TAK podać |  |  |
| 30. | Płynna regulacja czasu wdechu (Ti) w zakresie minimum 20-80% | TAK |  |  |
| 31. | Płynie regulowana pauza wdechowe (Tp) w zakresie minimum 0-50% | TAK |  |  |
| 32. | częstotliwość oddechowa oddechów zastępczych przy SIMV fSIMV min. 1-201/min | TAK podać |  |  |
| 33. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) | TAK |  |  |
| 34. | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa minimalny zakres czułości triggera 1 –10 l/min | TAK podać |  |  |
| 35. | Regulowany przepływ końcowo-wydechowy Bias-Flow minimum 0-30 l/min | TAK podać |  |  |
| 36. | Wyciek przy wentylacji nieinwazyjnej NIV regulowany płynnie w zakresie 20-70% | TAK podać |  |  |
| 37. | Ciśnienie końcowo-wydechowe górne 0-20 kPa w odniesieniu do poziomu PEEP | TAK podać |  |  |
| 38. | Częstotliwość Fpeeph minimum 1-20 1/min. | TAK |  |  |
| 39. | Czas trwania górnego poziomu ciśnienia PEEPH - Tih % minimum 20 – 70% | TAK podać |  |  |
| 40. | Obrazowanie rzeczywistej częstości oddechowej pacjenta | TAK |  |  |
| 41. | Obrazowanie procentowego udział oddechów inicjowanych przez pacjenta do oddechów mechanicznych respiratora | TAK |  |  |
| 42. | Obrazowanie objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
| 43. | Obrazowanie rzeczywistej objętości wentylacji minutowej MV | TAK |  |  |
| 44. | Obrazowanie zintegrowanego pomiaru stężenia tlenu – czujnik chemiczny | TAK |  |  |
| 45. | Obrazowanie ciśnienia PEEP | TAK |  |  |
| 46. | Obrazowanie szczytowego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
| 47. | Obrazowanie ciśnienia średniego | TAK |  |  |
| 48. | Obrazowanie minimalne ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
| 49. | Obrazowanie rezystancji w drogach oddechowych pacjenta | TAK |  |  |
| 50. | Obrazowanie statycznej i dynamicznej podatności płuc | TAK |  |  |
| 51. | Obrazowanie inadwertyny PEEP (PEEPi) | TAK |  |  |
| 52. | Obrazowanie szczytowego ciśnienia w pęcherzykach płucnych | TAK |  |  |
| 53. | Obrazowanie końcowo-wydechowego ciśnienia w pęcherzykach płucnych | TAK |  |  |
| 54. | Obrazowanie pomiaru czasu wdechu i wydechu | TAK |  |  |
| 55. | Prezentacja graficzna na kolorowym minimum 12 calowy ekran respiratora (pojedyncza matryca) | krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie | TAK |  |  |
|  |  | pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie przepływ | TAK |  |  |
|  |  | trendów mierzonych parametrów – co najmniej 24 godzinnych | TAK |  |  |
|  |  | Jednocześnie trendów i krzywych dynamicznych | TAK |  |  |
| 56. | Alarm wadliwej pracy elektroniki aparatu – awaria systemu | TAK |  |  |
| 57. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 58. | Alarm niskiego ciśnienia zasilającego O2, | TAK |  |  |
| 59. | Alarm za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 60. | Alarm całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | TAK |  |  |
| 61. | Alarm za wysokiej objętości oddechowej TV | TAK |  |  |
| 62. | Alarm niskiej częstości oddechowej | TAK |  |  |
| 63. | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 64. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | TAK |  |  |
| 65. | Możliwość szybkiego ominięcia testu – tzw. Szybki Start | TAK |  |  |
| 66. | Nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora | TAK |  |  |
| 67. | Możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran dotykowy z modułem komputerowej analizy parametrów wentylacji na podstawie szczegółowych danych pacjenta, zdjęcia RTG, analizy trendów oraz parametrów bieżącej wentylacji | TAK |  |  |
| 68. | Możliwość współpracy z układami jedno- i wielorazowego użytku | TAK |  |  |
| 69. | 2 kompletne układy oddechowe dla dorosłych do współpracy z jednorazowymi filtrami/nawilżaczami HME oraz 20 sztuk jednorazowych filtrów | TAK |  |  |
| 70. | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. Polska Instrukcja Obsługi | TAK |  |  |
| 71. | Intuicyjna obsługa respiratora | TAK |  |  |
| 72. | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi respiratora | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na Respirator z wyposażeniem |
| 73. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
| 74. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.5. | SSAK ELEKTRYCZNY Z WYPOSAŻENIEM– 2 kpl. |
| 1. | Pompa próżniowa bezolejowa | TAK |  |  |
| 2. | Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym | TAK |  |  |
| 3. | Poziom podciśnienia maksymalny min. 92 kPa -0,092 MPa | TAK |  |  |
| 4. | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu | TAK |  |  |
| 5. | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |  |
| 7. | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 1 litrowe, 4 litrowe i 5 litrowe | TAK |  |  |
| 10. | filtr antybakteryjny | TAK |  |  |
| 11. | Zbiorniki z poliwęglanu o pojemności 2 litry – 2 sztuki | TAK |  |  |
| 12. | przystosowane wkłady jednorazowe z metalowymi pokrywami | TAK |  |  |
| 13. | przewód silikonowy pacjenta | TAK |  |  |
| 14. | wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |  |
| 15. | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |  |
| 16. | Wydajność maksymalna min. 45 l / min powietrza | TAK |  |  |
| 17. | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 10 kg | TAK |  |  |
| 18. | Głośność pracy do 45dB | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na ssaki elektryczne z wyposażeniem |
| 19. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
| 20. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.6. | POMPA STRZYKAWKOWA Z WYPOSAŻENIEM – 4 szt. |
| 1. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC | TAK |  |  |
| 2. | Ochrona przed porażeniem klasa I lub II, typ CF, odporność na defibrylację | TAK |  |  |
| 3. | Ochrona przed zalaniem min IP22 | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość stosowania strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. oraz krajowych | TAK |  |  |
| 5. | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |  |
| 6. | Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |  |
| 7. | Szybkość dozowania | min. 0,1-1500 ml/h | TAK |  |  |
|  |  | Bolus-a do 2000 ml/h | TAK |  |  |
| 8. | Bolus manualny i automatyczny z zaprogramowaną dawką | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość ustawienia parametrów czas lub szybkość podaży Bolus-a | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość zmiany parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość ustawiania dawki parametrów czas lub szybkość podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) | TAK |  |  |
| 12. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach | ng, μg, mg, | TAK |  |  |
|  |  | mIU, IU, kIU, | TAK |  |  |
|  |  | na kg wagi ciała lub nie, | TAK |  |  |
|  |  | na min, godz, dobę. | TAK |  |  |
| 13. | Możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z | koncentracji leku | TAK |  |  |
|  |  | szybkości dawkowania | TAK |  |  |
|  |  | dawki i czasu lub szybkości podaży bolusa | TAK |  |  |
|  |  | dawki i czasu lub szybkości podaży | TAK |  |  |
|  |  | dawki indukcyjnej | TAK |  |  |
| 14. | Pojemność biblioteki leków w pompie min. 100 leków | TAK |  |  |
| 15. | Biblioteka leków z limitami dla każdego parametru infuzji | TAK |  |  |
| 16. | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość zastosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pompy biblioteki leków | TAK |  |  |
| 18. | Regulowany próg ciśnienia okluzji min. 9 poziomów | TAK |  |  |
| 19. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK |  |  |
| 20. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | TAK |  |  |
| 21. | Alarm 5 min do opróżnienia strzykawki | TAK |  |  |
| 22. | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |  |
| 23. | Alarm 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości | TAK |  |  |
| 24. | Alarm podanej zaprogramowanej objętość | TAK |  |  |
| 25. | Alarm okluzji | TAK |  |  |
| 26. | Alarm nieprawidłowego mocowania strzykawki | TAK |  |  |
| 27. | Alarm - 30 min do rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 28. | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
| 29. | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
| 30. | Alarm uszkodzonej pompy | TAK |  |  |
| 31. | Historia infuzji możliwość zapamiętania min. 1500 zdarzeń | TAK |  |  |
| 32. | Czas pracy z akumulatorem min. 15 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
| 33. | Czas ładowania akumulatora do 100% max6 h | TAK |  |  |
| 34. | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga montażu lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |  |
| 35. | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | TAK |  |  |
| 36. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  |  |
| 37. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
| 38. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 39. | Waga do 2.5 kg | TAK |  |  |
| 40. | Zasilanie 230V AC, 50 Hz+10%,-15% oraz 12V DC | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na Pompy strzykawkowe z wyposażeniem |
| 41. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
| 42. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.7. | BRONCHOFIBEROSKOP Z WYPOSAŻENIEM – 1 szt. |
| 1. | Głębia ostrości 1-50 mm | TAK |  |  |
| 2. | Średnica zew. sondy wziernikowej max. 4,9 mm | TAK |  |  |
| 3. | Średnica końcówki max.4,8 mm | TAK |  |  |
| 4. | Średnica kanału roboczego max 2,2 mm | TAK |  |  |
| 5. | Kąt obserwacji min 120o | TAK |  |  |
| 6. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej góra /dół 180°/ 130° | TAK |  |  |
| 7. | Długość robocza sondy 600 mm | TAK |  |  |
| 8. | Źródło światła - Halogen 150 Wat | TAK |  |  |
| 9. | Waga do 8,0 kg | TAK |  |  |
| 10. | Zasilanie stacjonarne | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na BRONCHOFIBEROSKOP z wyposażeniem |
| 11. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
| 12. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.8. | RESUSCYTATOR DLA DOROSŁYCH Z WYPOSAŻENIEM – 1 KPL. |
| 1. | Silikonowy worek rozprężny z zaworem i łącznikiem dla dorosłych - 1 szt. | TAK |  |  |
| 2. | Silikonowa Maska dla dorosłych nr 5 - 1 szt | TAK |  |  |
| 3. | Zbiornik na tlen z łącznikiem 2500 - 1 szt. | TAK |  |  |
| 4. | Przewód połączeniowy do tlenu - 1 szt. | TAK |  |  |
| 5. | Rurki gardłowe 90,100,110 mm - po 1 szt | TAK |  |  |
| 6. | Kaseta lub karton z tworzywa | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na RESUSCYTATOR z wyposażeniem |
| 7. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
| 8. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.9. | INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH DLA DWÓCH STANOWISK |
| 1. | Wyprowadzenie przewodów instalacji gazowej | Zejście przewodów pionowo w górę pod tynkiem od pomieszczenia gazów technicznych do laboratorium wzmożonego nadzoru | TAK |  |  |
|  |  | Ze ściany prostopadle do otworu wejściowego 120 x 80mm o długości min. 30 cm w obu pomieszczeniach | TAK |  |  |
| 2. | Wyprowadzenie przewodów instalacji elektrycznej w laboratorium wzmożonego nadzoru | Ze ściany o dł. Min. 2,0 mb dla każdego stanowiska | TAK |  |  |
|  |  | Przewody zasilające prowadzone w sposób ciągły bez stosowania połączeń elektrycznych. | TAK |  |  |
| 3. | Przewody elektryczne dla 1 stanowiska | Obwód gniazd sieciowych „I” YDYp 3x 2,5 mm² | TAK |  |  |
|  |  | Obwód oświetleniowy YDYp 3 x1,5 mm² | TAK |  |  |
|  |  | Przewód wyrównawczy i zasilający kaseton Lgy 1 x 6 mm² żo | TAK |  |  |
|  |  | System monitoringu kardiologicznego FTP 4 x 2 x 0,5 mm² | TAK |  |  |
|  |  | Obwód dla instalacji niskonapięciowej UTP 4 x 2 x 0,5 mm² | TAK |  |  |
| 4. | Punkty poboru gazów medycznych standard AGA w pomieszczeniu gazów i laboratorium wraz z instalacja rurkową wew. | 2 x tlen | TAK |  |  |
|  |  | 2 x próżnia | TAK |  |  |
|  |  | 2 x sprężone powietrze | TAK |  |  |
| 5. | Pomieszczenie przechowywania gazów medycznych wyposażone w stanowiska butli gazowych wypełnionych gazami, stanowiska butli ogrodzone | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na instalację gazów medycznych |
| 6. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
| 7. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK, podać |  |  |
| 1.10 | ŚCIENNY 1-STANOWISKOWY KASETON ZASILAJĄCY ELEKTRYCZNO-GAZOWY Z WYPOSAŻENIEM – 2 KPL. |
| 1. | Długość kasetonu L=200 cm | TAK |  |  |
| 2. | Punkty poboru gazów medycznych standard AGA wraz z instalacja rurkową wew. | 2 x tlen | TAK |  |  |
|  |  | 2 x próżnia | TAK |  |  |
|  |  | 2 x sprężone powietrze | TAK |  |  |
| 3. | 8 x gniazda elektryczne 230V | TAK |  |  |
| 4. | 2 x gniazda elektryczne 230V, DATA | TAK |  |  |
| 5. | 6 x zaciski ekwipotencjalne | TAK |  |  |
| 6. | 2 x gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 | TAK |  |  |
| 7. | 1 x oświetlenie miejscowe 1 x 18W (świetlówka) | TAK |  |  |
| 8. | 1 x oświetlenie nocne LED – ok. 5 W | TAK |  |  |
| 9. | 1 x włącznik oświetlenia | TAK |  |  |
| 10. | 1 x zestaw półkowy burtowy nie przejezdny podwieszany na stałe do kasetonu od spodu | TAK |  |  |
| 11. | 1 półka pod kardiomonitor | TAK |  |  |
| 12. | 1 szuflada z półką | TAK |  |  |
| 13. | 2 burty boczne (2 profile nośne zestawu lakierowane proszkowo) | TAK |  |  |
| 14. | 2 maszty pomp infuzyjnych z głowicą do kroplówek mocowany do burty bocznej | TAK |  |  |
| 15. | Wieszak teleskopowy kroplówki | TAK |  |  |
| 16. | Moduł systemu przyzywowego z manipulatorem | TAK |  |  |
| 17. | 1 odcinek szyny instrumentalnej | TAK |  |  |
| 18. | Aparat do pomiaru ciśnienia krwi | TAK |  |  |
| 19. | Dozownik tlenu z nawilżaniem | TAK |  |  |
| 20. | Parawan teleskopowy z zasłoną | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na kasetony zasilające elektryczno-gazowy z wyposażeniem |
| 21. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
| 22. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.11. | ŁÓŻKO DO WZMOŻONEGO NADZORU Z WYPOSAŻENIEM – 2 szt. |
| 1. | Konstrukcja ramy leża ze stali lakierowanej proszkowo oparta na minimum 2 kolumnach cylidrycznych | TAK |  |  |
| 2. | Leże min 5-sekcyjne ze zintegrowanym regulowanym zagłówkiem wypełnione metalowymi profilowanymi lamelami przeziernymi dla promieni RTG | TAK |  |  |
| 3. | Funkcja autoregresji części plecowej min. 12 cm oraz autokontur | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość szybkiego ręcznego wypoziomowania części plecowej uzyskiwany za pomocą specjalnie oznaczonej dźwigni umieszczonej pod leżem | TAK |  |  |
| 5. | Cztery koła tworzywowe | o średnicy min. 125 mm z systemem centralnej blokady, | TAK |  |  |
|  |  | z min. 2 niezależnymi dźwigniami, | TAK |  |  |
|  |  | z funkcją jazdy kierunkowej | TAK |  |  |
|  |  | antystatyczne | TAK |  |  |
| 6. | Krążki odbojowe na każdym rogu leża | TAK |  |  |
| 7. | Szczyty łóżka wyjmowane | TAK |  |  |
| 8. | Otwory do zamocowania dodatkowego wyposażenia w 4 rogach łóżka | TAK |  |  |
| 9. | Estetyczne przykrycie podwozia z tworzywa | TAK |  |  |
| 10. | Długość całkowita 2180 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |  |
| 11. | Szerokość całkowita 980 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |  |
| 12. | Szerokość leża 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |  |
| 13. | Długość leża min 2000 mm | TAK |  |  |
| 14. | Barierki o wysokości nad leżem 35 cm (+/- 2 cm) | TAK |  |  |
| 15. | Ciężar łóżka bez akcesoriów max. 130 kg | TAK |  |  |
| 16. | Dopuszczalne obciążenie min. 240 kg | TAK |  |  |
| 17. | Regulacja elektrycznymi funkcjami łóżka za pomocą dwustronnych paneli wbudowanych w barierki od strony głowy pacjenta | TAK |  |  |
| 18. | Regulacja elektrycznymi funkcjami łóżka za pomocą panelu centralnego z możliwością natychmiastowego odłączenia funkcji elektrycznych za pomocą jednego przycisku na panelu centralnym oraz możliwością blokowania poszczególnych funkcji elektrycznych | TAK |  |  |
| 19. | Wyłączanie funkcji elektrycznych łóżka po 180 sekundach od ostatniego ruchu łóżkiem | TAK |  |  |
| 20. | Przycisk świadomej aktywacji funkcji elektryczn. w barierkach bocznych i panelu centralnym | TAK |  |  |
| 21. | Funkcje elektryczne łóżka uzyskiwane z paneli w barierkach | regulacja wysokości leża | TAK |  |  |
|  |  | regulacja oparcia pleców i ud, | TAK |  |  |
|  |  | pozycja krzesła kardiologicznego, | TAK |  |  |
|  |  | funkcja autokontur, | TAK |  |  |
|  |  | pozycja mobilizująca pacjenta do zejścia z łóżka, | TAK |  |  |
|  |  | przycisk aktywujący | TAK |  |  |
| 22. | Pozycja CPR, krzesła kardiologicznego, antyszokowa, pozycja do badań oraz pozycja mobilizująca pacjenta do zejścia z łóżka uzyskiwana po naciśnięciu jednego przycisku na panelu centralnym | TAK |  |  |
| 23. | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie najniższego położenia (nie wyższa niż 450 mm), a najwyższego położenia (nie niższe niż 850 mm) uzyskiwana za pomocą panelu centralnego i panelach w barierkach | TAK |  |  |
| 24. | Elektryczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-70 °uzyskiwana za pomocą panelu centralnego i panelach w barierkach | TAK |  |  |
| 25. | Elektryczna regulacja części udowej w zakresie min. 0-35° uzyskiwana za pomocą panelu centralnego i panelach w barierkach | TAK |  |  |
| 26. | Regulacja za pomocą systemu zapadkowego części łydkowej w zakresie min. 0-25° | TAK |  |  |
| 27. | Elektryczna regulacja pozycji | Trendelenburga min 20° | TAK |  |  |
|  |  | Anty-Trendelenburga min 20° | TAK |  |  |
| 28. | Wbudowany akumulator zapewniający pracę łóżka przez min. 30 cykli | TAK |  |  |
| 29. | Wskaźnik optyczny pracy łóżka zasilania z akumulatora lub zasilania z sieci | TAK |  |  |
| 30. | Szczyty łóżka o konstrukcji z tworzywa ABS z wkładką z tworzywa | TAK |  |  |
| 31. | Barierki boczne wykonane z tworzywa ABS bez widocznych części metalowych, podwójne, składane obok ramy leża i chowane pod leże | TAK |  |  |
| 32. | Barierki boczne z systemem bezpiecznego opuszczania system hamowania opuszczanych barierek | TAK |  |  |
| 33. | Wysuwana, rozkładana półka na pościel | TAK |  |  |
| 34. | tunel na kasetę RTG pod segmentami: oparcia pleców, stałym i uda wypełnionymi płytą laminatową | TAK |  |  |
| 35. | Materac przeciwodleżynowy pasywny, pokrycie materaca paroprzepuszczalne i wodoodporne | TAK |  |  |
| 36. | Pokrowiec na materac | TAK |  |  |
| 37. | wieszak kroplówki mocowany do łóżka | TAK |  |  |
| 38. | Wkład materaca – pianka poliuteranowa o dużej gęstości, rdzeń wkładu z nacięciami podłużnymi i poprzecznymi, podzielony na trzy sekwencje: głowa, tułów, pięty | TAK |  |  |
| 39. | Wymiary materaca dostosowane do wymiarów leża łóżka | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na łóżko do wzmożonego nadzoru z wyposażeniem |
| 40. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
| 41. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.12. | STOLIK PRZYŁÓŻKOWY – 2 szt. |
| 1. | Konstrukcja z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym Wysuwana sztyca chromowana, blat z płyty wiórowej laminowanej posiada regulację kąta nachylenia | TAK |  |  |
| 2. | Regulacja wysokości blatu wspomagana sprężyną | TAK |  |  |
| 3. | Długość x szerokość blatu 700 x 400 mm | TAK |  |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu 850 do 1100 mm | TAK |  |  |
| 5. | Przechył blatu ±90° | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na stoliki przyłóżkowe |
| 6. | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |  |
| 7. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.13. | WÓZEK ZABIEGOWY Z WYPOSAŻENIEM – 1 szt. |
| 1. | Szkielet metalowy pokryty powłoką galwaniczną, chromową | TAK |  |  |
| 2. | Dwa blaty ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 3. | Dwie miski ze stali nierdzewnej lub tworzywowe na obrotowych wspornikach | TAK |  |  |
| 4. | Cztery kółka jezdne | TAK |  |  |
| 5. | Dł. Cał. x szer. cał x wys. 740 x 440 x 800 mm | TAK |  |  |
| 6. | Długość x szerokość blatu 715 x 420 mm | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na wózek zabiegowy z wyposażeniem |
| 7. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 8. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.14. | WIESZAK Z KOSZAMI NA PŁYNY – 2 SZT. |
| 1. | Podstawa i tubus lakierowane proszkowo. Statyw na płyny infuzyjne wraz z koszami chromowany. | TAK |  |  |
| 2. | Wysokość 1740 do 2450 mm | TAK |  |  |
| 3. | Średnica podstawy 550 mm | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na wieszak z koszami na płyny |
| 4. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 5. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.15. | FOTELIK/ TABORET OBROTOWY – 2 szt. |
| 1. | Podstawa tworzywowa z chromowaną obręczą lub wykonana z profili stalowych, chromowana. Siedzisko okrągłe i oparcie pleców proste obrotowe. | TAK |  |  |
| 2. | Wysokość siedziska regulowana sprężyną gazową z blokadą | TAK |  |  |
| 3. | Szerokość siedziska 380 mm | TAK |  |  |
| 4. | Wysokość oparcia pleców regulowana ręcznie w zakresie 295 mm | TAK |  |  |
| 5. | Tapicerka bezszwowa | TAK |  |  |
| 6. | podstawa tworzywowa siedziska 480 - 620 mm | TAK |  |  |
| 7. | podstawa metalowa siedziska 510 do 670 mm | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na fotelik/ taboret obrotowy |
| 8. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 9. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.16. | PARAWAN – 1 szt. |
| 1. | Wykonany z rurek stalowych, pokrytych lakierem proszkowym lub chromowanych. | TAK |  |  |
| 2. | Zasłona z tkaniny bawełnianej lub folii zmywalnej | TAK |  |  |
| 3. | Parawan można łączyć w zestawy za pomocą złączek | TAK |  |  |
| 4. | Wysokość x szerokość: 1900 x 920 mm | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na parawan |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 6. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XI LABORATORIUM KINEZYTERAPII |
| POZYCJA 1. ZESTAW PRZYRZĄDÓW REHABILITACYJNYCH - 4 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1.1. | URZĄDZENIA DO TRENINGU OBWODOWEGO – 2 KPL. |
| 1. | Wielosezonowe urządzenia ze stali nierdzewnej wysokiej jakości | TAK |  |  |
| 2. | Twister z 3 stanowiskami, ćwiczenia mięśni brzucha, pośladków, ud i podudzi, naprzemienne ruchy obrotowe bioder | TAK |  |  |
| 3. | Dwuosobowe kierownice do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, pleców, ramion | TAK |  |  |
| 4. | Pajacyk – ćwiczenia przywodzicieli/odwodzicieli ud; ćwiczenia mięśni ud; modelujowanie nóg i pośladków; naprzemienne ruchy odstawno-dostawne | TAK |  |  |
| 5. | Crosstrainer – ćwiczenia mięśni ramion i nóg | TAK |  |  |
| 6. | Dwuosobowa huśtawka do ćwiczeń mięśni czworogłowych ud, ćwiczenie mięśni nóg, naprzemiennie - wyprost i ugięcie nóg | TAK |  |  |
| 7. | Rotor do kończyn dolnych - ćwiczenia mięśni kończyn dolnych, pedałowanie jak na rowerze | TAK |  |  |
| 8. | Prostowacz pleców, rozciąganie mięśni pleców, ćwiczenia pozostałych mięśni np.: przysiady | TAK |  |  |
| 9. | Wioślarz – ćwiczenia mięśni kończyn górnych i dolnych, naprzemiennie wyprost i ugięcie rąk i nóg | TAK |  |  |
| 10. | Dwuosobowy przyciągacz + wypychacz – ćwiczenia mięśni ramion i klatki piersiowej, wypychanie górnego drążka rękoma, ćwiczenia mięśni ramion i pieców, przyciąganie do tułowia górnego drążka | TAK |  |  |
| 11. | Dwuosobowy Stepper+Motyl – ćwiczenia mięśni kończyn dolnych, naciskanie nogami na stopy tzw. "chód w miejscu", ćwiczenia mięśni ramion, klatki piersiowej i pleców | TAK |  |  |
| 12. | Dwuosobowa poręcz równoległa - ćwiczenia mięśni brzucha i ramion, podciąganie nóg do brzucha, pompki na poręczach | TAK |  |  |
| 13. | Trzy w jednym (twister, chodzik, narciarz) - ćwiczenia mięsni brzucha, pośladków, ud i podudzi; naprzemienne ruchy obrotowe biodrami; ćwiczenia mięśni bioder, brzucha, ud podudzi oraz mięśni lędźwiowych; ruchy wahadłowe ciałem od pasa w dół; ćwiczenia mięśni od pasa w dół ud i podudzi; naprzemienne wymachy nóg tzw. duże kroki | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na urządzenia do treningu obwodowego |
| 14. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.2. | ZESTAWY PRZYRZĄDÓW REHABILITACYJNYCH – 2 kpl. |
| 1. | Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego Walec- z sandałami rozmiar w cm 23,25.5, 29, 32 walec bez sandałów kula z sandałami rozmiar w cm 23,25.5, 29, 32 kula tapicerowana | TAK |  |  |
| 2. | Metalowy goniometr 14" (360°) 35 cm +/-5%; palcowy 3" (150°) krótki | TAK |  |  |
| 3. | Trampolina 70cm +/-5% | TAK |  |  |
| 4. | 6 siatek lateksowych różnego oporu z dwiema obręczami o średnicy 30cm +/-5% | TAK |  |  |
| 5. | Taśmy rehabilitacyjne - min. 45 m żółta, opór słaby; - min. 45 m czerwona, opór średni; - min. 45 m zielona, opór mocny | TAK |  |  |
| 6. | Duża piłka gimnastyczna - 45 żółta - ABS 45 cm +/-5%, - 55 czerwona - ABS 55 cm +/-5%, - 65 zielona - ABS 65 cm +/-5%, - 75 niebieska - ABS 75 cm +/-5%, | TAK |  |  |
| 7. | Duża piłka sensoryczna - Pushball ABS rubinowa 95 cm +/-5% - 2 szt. | TAK |  |  |
| 8. | Trener dłoni -standard /kuleczka/Opór słaby żółty 5cm+/-1% -standard /kuleczka/Opór średni czerwony 5cm +/-1%; -standard /kuleczka/Opór mocny zielony 5 cm +/-1%; -standard /kuleczka/Opór extra mocny niebieski 5 cm +/-1% | TAK |  |  |
| 9. | Podest do ćwiczeń równoważnych w rozmiarach - 46x32x8 cm +/-5% - 2 szt. - 51x37x8 cm +/-5% - 2 szt. | TAK |  |  |
| 10. | Półjeże do ćwiczeń sensomotorycznych - 16 cm +/-5% - 2 szt. - 18,5 cm +/-5% - 2 szt. | TAK |  |  |
| 11. | Dysk korekcyjny do ćwiczeń sensomotorycznych 36 cm +/-5% | TAK |  |  |
| 12. | Piłka ciężka 500g, 1000g i 2000g | TAK |  |  |
| 13. | Obciążniki miękkie na kończyny (para) - 4 kpl. | TAK |  |  |
| 14. | Obręcz Hula-Hop o średnicy 80 cm +/-5% - 4 szt. | TAK |  |  |
| 15. | Lustro korekcyjne z siatką posturograficzną 3-częściowe | TAK |  |  |
| 16. | Masażer typu „Jeż” – 4 szt. | TAK |  |  |
| 17. | Hantle 1kg (para) - 2 kpl. | TAK |  |  |
| 18. | Laski gimnastyczne – 10 szt. | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na przyrządy rehabilitacyjne |
| 19. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 20. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XI LABORATORIUM KINEZYTERAPII |
| POZYCJA 2. ZESTAW MAT I MATERACÓW REHABILITACYJNYCH - 20 szt. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 2.1. | ZESTAW MATERACÓW REHABILITACYJNYCH 10 SZT. |
| 1. | 3-częściowy składany materac rehabilitacyjny | TAK |  |  |
| 2. | Rozmiary 195 x 85 x 5 cm +/-5% | TAK |  |  |
| 3. | Skóra ekologiczna odporna na ścieranie | TAK |  |  |
| 4. | możliwość dezynfekcji | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na materace rehabilitacyjne |
| 5. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 6. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 2.2. | ZESTAW MAT REHABILITACYJNYCH 10 SZT. |
| 1. | Maty lekkie i łatwe do utrzymania w czystości, nie wchłaniające wilgoci, posiadające wysoką elastyczność i zdolność amortyzowania upadków, zastosowanie w sporcie, fitness i rehabilitacji | TAK |  |  |
| 2. | Rozmiar 2,5x60x190cm+/-5% | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na maty rehabilitacyjne |
| 9. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 10. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XI LABORATORIUM KINEZYTERAPII |
| POZYCJA 3. ZESTAW DRABINEK REHABILITACYJNYCH - 10 szt Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 3. | ZESTAW DRABINEK REHABILITACYJNYCH 10 SZT |
| 1. | Pojedyńcza drabina | TAK |  |  |
| 2. | Wysokość 2,42 m | TAK |  |  |
| 3. | Szerokość 0,9 m | TAK |  |  |
| 4. | Boki drabin z drewna | TAK |  |  |
| 5. | Szczeble z drewna | TAK |  |  |
| 6. | Uchwyty mocujące drabiny do ściany | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na drabinki rehabilitacyjne |
| 7. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 8. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XI LABORATORIUM KINEZYTERAPII |
| POZYCJA 4. ZESTAW ŁAWECZEK REHABILITACYJNYCH - 6 szt Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 4.1. | ZESTAW ŁAWECZEK REHABILITACYJNYCH - 2 SZT |
| 1. | Wykonanie z drewna | TAK |  |  |
| 2. | Długość 2m +/-5% | TAK |  |  |
| 3. | Nogi drewniane | TAK |  |  |
| 4. | Stopki z gumy niebrudzącej podłoże | TAK |  |  |
| 5. | Kształtowniki stalowe – ocynkowane | TAK |  |  |
| 6. | Zaokrąglone wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg | TAK |  |  |
| 7. | Ławki posiadające zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę lub skrzynię gimnastyczną | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na ławki rehabilitacyjne |
| 8. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 9. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 4.2. | ZESTAW REGULOWANYCH SKOŚNYCH ŁAWEK TRENINGOWO - REHABILITACYJNYCH - 4 SZT |
| 10. | Stabilna konstrukcja | TAK |  |  |
| 11. | Długość 1290mm +/-5% | TAK |  |  |
| 12. | Szerokość 785mm +/-5% | TAK |  |  |
| 13. | Wysokość 1350mm +/-5% | TAK |  |  |
| 14. | Waga 39kg +/-5% | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na ławki rehabilitacyjne |
| 15. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 16. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XI LABORATORIUM KINEZYTERAPII |
| POZYCJA 5. ZESTAW ERGOMETRÓW REHABILITACYJNYCH - 6 szt. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 5. | ZESTAW ERGOMETRÓW REHABILITACYJNYCH 6 SZT. |
| 1. | Indukcyjny system hamowania | TAK |  |  |
| 2. | Ciężar koła zamachowego min.8 kg | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary (dł./szer./wys. w cm) 100/53/131 +/-5% | TAK |  |  |
| 4. | Max. obciążenie wagowe 150 kg | TAK |  |  |
| 5. | Regulacja siodła w pionie i poziomie | TAK |  |  |
| 6. | Tryb Cool-Down | TAK |  |  |
| 7. | Złącze PC | TAK |  |  |
| 8. | Obniżone wejście | TAK |  |  |
| 9. | Regulacja mocy | TAK |  |  |
| 10. | Komputer treningowy - moc/czas/odległość/całkowita liczba kilometrów/prędkość; częstotliwość pedałowania; zużycie energii | TAK |  |  |
| 11. | Pomiar pulsu wraz z klipsem na ucho | TAK |  |  |
| 12. | Górna granica pulsu | TAK |  |  |
| 13. | Min. 2 programy treningowe | TAK |  |  |
| 14. | Min. 2 programy sterowane tętnem | TAK |  |  |
| 15. | Trening ukierunkowany na strefy: FAT/FIT/MANUELL | TAK |  |  |
| 16 | Odbiornik pulsu kompatybilny i zintegrowany | TAK |  |  |
| 17. | Transportowe rolki | TAK |  |  |
| 18. | Regulowana kierownica | TAK |  |  |
| 19. | Pozioma regulacja siodła | TAK |  |  |
| 20. | Regulacja wysokości siodła | TAK |  |  |
| 21. | Przyłącze sieciowe | TAK |  |  |
| 22. | Zakres obciążenia | TAK |  |  |
| 23. | System hamowania | TAK |  |  |
| 24. | Max. obciążenie wagowe 150 kg | TAK |  |  |
| 25. | Regulacja obciążenia | TAK |  |  |
| 26. | Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | TAK |  |  |
| 27. | Min. 8 funkcji wskaźnika ustawień | TAK |  |  |
| 28. | Min. 8 programów treningowych | TAK |  |  |
| 29. | Program sterowany tętnem | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na ergometry rehabilitacyjne |
| 30. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 31. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XI LABORATORIUM KINEZYTERAPII |
| POZYCJA 6. ZESTAW DO ĆWICZEŃ CZYNNYCH NA 8 STANOWISK – 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 6. | ZESTAW DO ĆWICZEŃ CZYNNYCH NA 8 STANOWISK |
| 1. | Stanowiska umożliwiające wyk. Ćwiczeń: - mięśni najszerszych grzbietu - mięśni klatki piersiowej (wypychanie dźwigni); - mięśni nóg (wyciskanie dźwigni nogami); - klatki piersiowej z obciążeniem; - mięśni nóg (wypychanie ciężaru poziomo); - mięśni brzucha na ławce (ławka musi posiadać możliwość dowolnego ustawiania); - mięśni brzucha oraz tricepsów na stojak - mięśni skośnych brzucha – twister; - mięśni grzbietu na ławce (ławka powinna posiadać możliwość dopasowania do wzrostu ćwiczącego | TAK |  |  |
| 2. | obciążenie dla poszczególnych stanowisk: - wypychanie dźwigni – min 100 kg; - - wypychanie w poziomie – min.150 kg (stopniowane obciążenie do 50 kg co 5kg); - klatka piersiowa – min. 80 kg (obciążniki stalowe stopniowane co 2,5 kg w zakresie do 20 kg); - Wyciąg - min.80 kg (zastosować stopniowane obciążenie) | TAK |  |  |
| 3. | Wykonany z profili o grubości ścianki min. 3 mm | TAK |  |  |
| 4. | Konstrukcja spawana oraz skręcana | TAK |  |  |
| 5. | Części metalowe malowane farbą nietoksyczną | TAK |  |  |
| 6. | Elementy tapicerowane wykonane z materiałów nie powodujących alergii | TAK |  |  |
| 7. | Tapicerka dodatkowo zabezpieczona w miejscu szybszego zużywania się | TAK |  |  |
| 8. | Sprężyny gazowe umożliwiające łatwość obsługi wszelkiego rodzaju blokad, siedzeń | TAK |  |  |
| 9. | Wytrzymałość wszelkich cięgien min. 10-krotna od zastosowanych obciążeń (linka) | TAK |  |  |
| 10. | Obciążenia obudowane osłonami wykonanymi metodą termotłoczenia z materiału ABS-RAL7001 i strukturze powierzchni – MOLETNR8 | TAK |  |  |
| 11. | Instrukcja obsługi umieszczona w miejscu zapewniającym łatwość jej czytania | TAK |  |  |
| 12. | Wymiary przyrządu (z odchyłką ±10%) - długość – 3,8 m±10%; - szerokość – 3,6m±10%; - wysokość- 2,24 m ±10% | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na zestaw do ćwiczeń czynnych na 8 stanowisk |
| 13. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 14. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XI LABORATORIUM KINEZYTERAPII |
| POZYCJA 7. ZESTAW TABLIC DO ĆWICZEŃ MANNUALNYCH DŁONI Z OPOREM I BEZ OPORU Z WYPOSAŻENIEM - 4 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 7.1. | TABLICE DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH DŁONI Z OPOREM I BEZ OPORU Z WYPOSAŻENIEM 2 SZT. |
| 1. | Tablica do ćw. manipulacyjnych ręki | TAK |  |  |
| 2. | Wyposażona w przyrządy trwale mocowane do ćwiczeń ręki | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary powierzchni tablicy max. 530 x630 mm. | TAK |  |  |
| 4. | Osadzona na obrotowym statywie z regulowaną wysokością | TAK |  |  |
| 5. | min. 4 obciążniki ze skóry | TAK |  |  |
| 6. | Masa max 12 kg | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na zestaw tablic do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem i bez oporu z wyposażeniem |
| 7. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 8. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 7.2. | TABLICA – STÓŁ DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH RĘKI – 1 SZT. |
| 1. | Moduł główny na podstawie jezdnej | TAK |  |  |
| 2. | 3 –y rozkładane blaty | TAK |  |  |
| 3. | 4 – y tablice rehabilitacyjne | TAK |  |  |
| 4. | Zestaw do funkcjonalnej rehabilitacji ręki | TAK |  |  |
| 5. | Tablica z uchwytami do ćw. palców | TAK |  |  |
| 6. | Tablica do wykonywania ruchów po wyznaczonej trasie | TAK |  |  |
| 7. | Wałki z rzepem do mobilizacji ręki | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na zestaw tablic do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem i bez oporu z wyposażeniem |
| 8. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 9. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 7.3. | TABLICA – STÓŁ DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH RĘKI – 1 SZT. |
| 1. | Moduł główny na podstawie jezdnej | TAK |  |  |
| 2. | 3 –y rozkładane blaty | TAK |  |  |
| 3. | 4 – y tablice rehabilitacyjne | TAK |  |  |
| 4. | Kołki drewniane różnych rozmiarów oraz linki | TAK |  |  |
| 5. | Podkładki i dystanse do nakładania | TAK |  |  |
| 6. | Płyta metalowa z gwintowanymi otworami do wkręcania śrub imbusowych i krzyżakowych | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na zestaw tablic do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem i bez oporu z wyposażeniem |
| 7. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 8. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XI LABORATORIUM KINEZYTERAPII |
| POZYCJA 8. ZESTAW CHODZIKÓW REHABILITACYJNYCH - 6 szt. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 8. | ZESTAW CHODZIKÓW REHABILITACYJNYCH 6 SZT. |
| 1. | Statyczny balkonik składany | TAK |  |  |
| 2. | Podwójnie wzmocniona aluminiowa rama | TAK |  |  |
| 3. | Łatwe składanie i regulacja | TAK |  |  |
| 4. | Średnica rurki min. 2,5 cm | TAK |  |  |
| 5. | Szerokość max. 59 cm | TAK |  |  |
| 6. | Głębokość min. 50,5 cm | TAK |  |  |
| 7. | regulowana wysokość: 81-99 cm | TAK |  |  |
| 8. | Waga max. 2,76 kg | TAK |  |  |
| 9. | Maksymalne obciążenie min. 135 kg | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na chodziki rehabilitacyjne |
| 10. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 11 | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XI LABORATORIUM KINEZYTERAPII |
| POZYCJA 9. TOR DO NAUKI CHODZENIA Z EGULACJĄ PORĘCZY - 1 szt. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 9. | TOR DO NAUKI CHODZENIA Z REGULACJĄ PORĘCZY 1 SZT. |
| 1. | Stalowe poręcze oraz słupki | TAK |  |  |
| 2. | Drewniana konstrukcja bieżni toru wraz z przeszkodami | TAK |  |  |
| 3. | Długość toru z podjazdami 3200 mm +/-5% | TAK |  |  |
| 4. | Długość pochwytów 3000 mm +/-5% | TAK |  |  |
| 5. | Rozstaw pochwytów 350-750 mm +/-5% | TAK |  |  |
| 6. | Regulacja wysokości pochwytów 630-1150 mm +/-5% | TAK |  |  |
| 7. | Stalowe poręcze oraz słupki | TAK |  |  |
| 8. | Szerokość bieżni 600 mm +/-5% | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na tor do nauki chodzenia z regulacją poręczy |
| 9. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 10. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XI LABORATORIUM KINEZYTERAPII |
| POZYCJA 10. SCHODY REHABILITACYJNE - 1 szt. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 10. | SCHODY REHABILITACYJNE 1 SZT. |
| 1. | Stalowe poręcze | TAK |  |  |
| 2. | Jeden bieg schodów | TAK |  |  |
| 3. | Podest i pochylnia do zejścia | TAK |  |  |
| 4. | Długość 3500 mm +/-5% | TAK |  |  |
| 5. | Szerokość 800 mm +/-5% | TAK |  |  |
| 6. | Regulowana wysokość pochwytów w zakresie 650 – 1050 mm +/-5% | TAK |  |  |
| 7. | Rozstaw pochwytów 350 - 750 mm +/-5% | TAK |  |  |
| 8. | Wejście 4 stopnie o wys. max. 130 mm | TAK |  |  |
| 9. | Zejście pochylnia o dł. 2100 mm +/-5% | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na schody rehabilitacyjne |
| 10. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 11. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XI LABORATORIUM KINEZYTERAPII |
| POZYCJA 11. ZESTAW DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA - 1 szt. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 11. | ZESTAW DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA 1 SZT. |
| 1. | Rodzaj trakcji przerywany, statyczny, harmoniczny | TAK |  |  |
| 2. | Wykonanie trakcji w pozycji supinacyjnej, pronacyjnej, w sposób symetryczny i asymetryczny (trakcja jednostronna) | TAK |  |  |
| 3. | Dozowanie siły trakcji lędźwiowego odcinka kręgosłupa - stół z rozsuwanym leżyskiem eliminującym siłę tarcia pomiędzy podłożem a pacjentem | TAK |  |  |
| 4. | Dwuczęściowe aktywnie rozsuwane leżysko | TAK |  |  |
| 5. | Skierowanie siły rozciągającej przez potylicę, zapobiegając obciążeniom stawów skroniowo-żuchwowych | TAK |  |  |
| 6. | Komfortowe regulowane na szerokość kliny, obracające się, łatwo dopasowujące się do indywidualnego kształtu głowy pacjenta. Swobodny demontaż daje możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
| 7. | Możliwość swobodnego transportowania, stosowanie zestawu np. w domu pacjenta | TAK |  |  |
| 8. | Prosta obsługa pozwalająca na samodzielne stosowanie zabiegu w warunkach domowych. | TAK |  |  |
| 9. | W wyposażeniu poduszka pod głowę dla pacjenta, zapewniająca komfort w trakcie zabiegu | TAK |  |  |
| 10. | Pas piersiowy i lędźwiowy nie ślizgający się po ciele pacjenta, zapewniający doskonałą stabilizację w trakcie zabiegu | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na zestaw do trakcji kręgosłupa |
| 11. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 12. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XII LABORATORIUM TERAPII FALAMI MAGNETYCZNYMI |
| POZYCJA 1. ZESTAW DO MAGNOTERAPII NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Z WYPOSARZENIEM (APLIKATURY, KOZETKI, ZŁĄCZA) – 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1. | ZESTAW DO MAGNOTERAPII NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI – 1 KPL. |
| 1. | Typ sterownika mikroprocesorowy | TAK |  |  |
| 2. | Rodzaje terapii: magnetostymulacja, magnetoledoterapia | TAK |  |  |
| 3. | Zakres częstotliwości: wielowierzchołkowe widmo częstotliwości, częstotliwości podstawowe w przedziale 180-195 Hz | TAK |  |  |
| 4. | Kształty impulsów pola elektromagnetycznego, system JPS – kombinacja dwóch rodzajów impulsów o złożonym kształcie zbliżonym do piło - zębnego, tworząca wraz z przerwami specyficzną strukturę sygnału o wielowierzchołkowym widmie częstotliwości | TAK |  |  |
| 5. | Dodatkowe wyposażenie: wskaźnik pola magnetycznego MFI01, pilot zdalnego sterowania, adapter do równoczesnego podłączenia dwóch aplikatorów, statyw MED | TAK |  |  |
| 6. | Programy zabiegowe: 8 wbudowanych zestawów aplikacji, 16 zestawów aplikacji programowanych przez użytkownika | TAK |  |  |
| 7. | Wymiary sterownika/ masa sterownika 32 cm x 27 cm x 17,5 cm/ 3,4 kg +/-5% | TAK |  |  |
| 8. | Zasilanie 230/115 V, 50-60 Hz | TAK |  |  |
| 9. | Ciągły tryb pracy | TAK |  |  |
| 10. | Pobór mocy 26 VA podczas aplikacji, 5 VA w trybie stand-by | TAK |  |  |
| 11. | II klasa ochronności | TAK |  |  |
| 12. | Funkcje aparatu:możliwość komunikacji z użytkownikiem poprzez system menu na wyświetlaczu graficznym | TAK |  |  |
| 13. | system rozpoznawania przyłączonych aplikatorów | TAK |  |  |
| 14. | możliwość wyboru parametrów aplikacji spomiędzy trzech programów, trzech sposobów aplikacji oraz trzynastu stopni intensywności aplikacji | TAK |  |  |
| 15. | możliwość programowania własnych zestawów parametrów aplikacji lub korzystania z wbudowanych zestawów aplikacji | TAK |  |  |
| 16. | 2 gniazda do magnetostymulacji | TAK |  |  |
| 17. | 1 gniazdo do magnetoledoterapii | TAK |  |  |
| 18. | licznik zabiegów | TAK |  |  |
| 19. | oszczędzanie energii | TAK |  |  |
| 20. | sterowanie pilotem podczerwieni | TAK |  |  |
| 21. | wybór języka komunikacji PL/EN/DE/FR | TAK |  |  |
| 22. | Aplikatory pola niejednorodnego(wartość szczytowa/ wartość średnia): | TAK |  |  |
| 23. | aplikator leżanka – max 276 μT/ max 25,2 μT | TAK |  |  |
| 24. | aplikator punktowy Z – max 1,34 mT/ max 1200 μT | TAK |  |  |
| 25. | punktowy S – max 1344 μT/ max 120 μT | TAK |  |  |
| 26. | aplikator magnetyczno-świetlny eliptyczny IR lub R lub RIR- max 1200 μT/ max 106,8 μT | TAK |  |  |
| 27. | Aplikatory pola jednorodnego (wartość szczytowa/ wartość średnia): | TAK |  |  |
| 28. | pierścieniowy duży 65 cm – max 120 μT/ max 10,8 μT | TAK |  |  |
| 29. | pierścieniowy elastyczny mały 30 cm – max 360 μT/ max 32,4 μT | TAK |  |  |
| Gwarancje i certyfikaty na zestaw do magnoterapii niskiej częstotliwości |
| 30. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 31. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 1. WANNA MEDYCZNA DO KĄPIELI KWASOWĘGLOWYCH - 1kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1. | WANNA MEDYCZNA DO KĄPIELI KWASOWĘGLOWYCH - 1kpl. |
| 1. | Jezdna konstrukcja urządzenia | TAK |  |  |
| 2. | Elektryczne ustawienie wysokości leżyska w zakresie od 450 mm do 950 mm +/- 50 mm | TAK |  |  |
| 3. | Regulowana wysokość podgłówka | TAK |  |  |
| 4. | Automatyczne nawilżanie medium zwiększające efektywność zabiegu od momentu jego rozpoczęcia | TAK |  |  |
| 5. | Niezmienne, wysokie skoncentrowanie medium na obiekcie zabiegu dzięki cyrkulacji medium | TAK |  |  |
| 6. | Regulacja temperatury gazu w przedziale od 32°C do 37°C +/- 5% | TAK |  |  |
| 7. | Stała i wysoka koncentracja CO2 uzyskana dzięki automatycznemu uzupełnianiu gazu | TAK |  |  |
| 8. | Zautomatyzowany przebieg zabiegu | TAK |  |  |
| 9. | Sygnalizacja dźwiękowa na zakończenie terapii | TAK |  |  |
| 10. | Skuteczne i szybkie uszczelnianie komory zabiegowej | TAK |  |  |
| 11. | Kontrolowane odprowadzenie CO2 po zabiegu | TAK |  |  |
| 12. | Pobór mocy max. 0,9kW | TAK |  |  |
| 13. | Zużycie C02 na piętnastominutowy zabieg max. 0,0005m3 | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na wanna medyczna do kąpieli kwasowęglowych |
| 14. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 2. WANNA DO MASAŻU PODWODNEGO, POWIETRZNEGO I MASAŻU TURBO – 2 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 2. | WANNA DO MASAŻU PODWODNEGO, POWIETRZNEGO I MASAŻU TURBO – 2 kpl. |
| 1. | Załączanie systemu – przyciski pneumatyczne, zawór trójdrożny, panel elektroniczny, panel komputerowy | TAK |  |  |
| 2. | Pojemność użytkowa ok. 180 litrów | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne 1920 x 860 x 750 mm | TAK |  |  |
| 4. | Zasilanie 230 V lub 380 V | TAK |  |  |
| 5. | Masa około 100 kg | TAK |  |  |
| 6. | Kolor do uzgodnienia | TAK |  |  |
| 7. | Uzyskiwanie ciśnienie na dyszy do 2 atm. | TAK |  |  |
| 8. | Wodno-powietrzny system dysz | TAK |  |  |
| 9. | Automatyczny system odpływowo - przelewowy | TAK |  |  |
| 10. | System napełniający wannę przez dysze | TAK |  |  |
| 11. | Bateria z wyciąganą wylewką do opłukiwania wanny | TAK |  |  |
| 12. | Osuszanie ciepłym powietrzem całego systemu hydromasażu | TAK |  |  |
| 13. | Czujniki temperatury i poziomu wody | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość zainstalowania ozonatora, podgrzewacza wody, automatycznego odprowadzania wody | TAK |  |  |
| 15. | Wielowarstwowa budowa wolnostojąca | TAK |  |  |
| 16. | Warstwa wewnętrzna wykonana z żelkotu NGA o podwyższonej twardości i wysokiej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych | TAK |  |  |
| 17. | Pozostałe warstwy z maty szklanej, tkaniny "Firet koremat" nasączonej wysokiej klasy żywicą | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na wanny do masażu podwodnego, powietrznego i masażu turbo |
| 18. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 19. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 3. PODNOŚNIK WANNOWY – 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 3. | PODNOŚNIK WANNOWY – 1 kpl. |
| 1. | Transport pacjenta w pozycji siedzącej i leżącej | TAK |  |  |
| 2. | Długie, zakrzywione ramie zapewniające pacjentowi dużo przestrzeni, a osobie obsługującej ułatwia pracę | TAK |  |  |
| 3. | 2 punktowy wieszak na siedzisko pokryty materiałem antypoślizgowym | TAK |  |  |
| 4. | Konstrukcja zaczepów wieszaka uniemożliwiająca wypięcie się siedziska podczas transportu; automatyczne zatrzaśnięcie się pod wpływem ciężaru pacjenta | TAK |  |  |
| 5. | 4 jezdne koła posiadajace duży współczynnik tarcia gwarantujący łatwe sterowanie podnośnikiem | TAK |  |  |
| 6. | Tylne koła z blokadą | TAK |  |  |
| 7. | Ogranicznik kierunku jazdy | TAK |  |  |
| 8. | Elektryczna regulacja rozstawu ramion i wysokości podnośnika | TAK |  |  |
| 9. | Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia podnośnika | TAK |  |  |
| 10. | Przycisk zatrzymujący natychmiastowo podnośnik jako system bezieczeństwa | TAK |  |  |
| 11. | Mechaniczne awaryjne opuszczanie | TAK |  |  |
| 12. | Ładowanie na pilot i ładowarkę naścienną | TAK |  |  |
| 13. | Udźwig do 175kg | TAK |  |  |
| 14. | Regulacja szerokości podstawy 650 - 1000 mm | TAK |  |  |
| 15. | Długość ramion jezdnych 1010 mm | TAK |  |  |
| 16. | Waga 48 kg | TAK |  |  |
| 17. | Zakres podnoszenia 310 - 1850 mm | TAK |  |  |
| 18. | Temblak z podpórką głowy | TAK |  |  |
| 19. | Laminowana tkanina nie zatrzymująca wody, nie wchłaniająca wilgoci | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na podnośnik wannowy |
| 20. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 21. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 4. WANNA DO KĄPIELI KOŃCZYN DOLNYCH Z WYPOSAŻENIEM – 2 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 4. | WANNA DO KĄPIELI KOŃCZYN DOLNYCH Z WYPOSAŻENIEM – 2 szt. |
| 1. | Pojemność użytkowa ok. 80 litrów | TAK |  |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne 1290 x 700 x 900 mm (z możliwością regulacji wysokości) | TAK |  |  |
| 3. | Zasilanie 230 V | TAK |  |  |
| 4. | Masa 60 kg | TAK |  |  |
| 5. | Wodno – powietrzne system dysz | TAK |  |  |
| 6. | Zawóry napowietrzające system hydromasażu, napełniające wannę | TAK |  |  |
| 7. | Automatyczny system odpływowo – przelewowy | TAK |  |  |
| 8. | Bateria z wyciąganą wylewką | TAK |  |  |
| 9. | Włącznik zasilania pompy | TAK |  |  |
| 10. | Budowa wielowarstwowa | TAK |  |  |
| 11. | Warstwa wewnętrzna wykonana z żelkotu NGA o podwyższonej twardości i wysokiej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych | TAK |  |  |
| 12. | Pozostałe warstwy z maty szklanej, tkanina "Firet koremat" nasączonej wysokiej klasy żywicą | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na wanny do kąpieli kończyn dolnych z wyposażeniem |
| 13. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 14. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 5. WANNA DO KĄPIELI KOŃCZYN GÓRNYCH Z WYPOSAŻENIEM – 2 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| WANNA DO KĄPIELI KOŃCZYN GÓRNYCH Z WYPOSAŻENIEM – 2 kpl. |
| 1. | Pojemność użytkowa 50 litrów | TAK |  |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne 900 x 850 x 820 mm | TAK |  |  |
| 3. | Zasilanie 230 V | TAK |  |  |
| 4. | Masa 50 kg | TAK |  |  |
| 5. | Wodno – powietrzny system dysz | TAK |  |  |
| 6. | Zawór napowietrzający system hydromasażu | TAK |  |  |
| 7. | System odpływowo - przelewowy | TAK |  |  |
| 8. | Bateria napełniająca wannę z wyciąganą wylewką | TAK |  |  |
| 9. | Włącznik zasilania pompy | TAK |  |  |
| 10. | Budowa wielowarstwowa | TAK |  |  |
| 11. | Warstwa wewnętrzna wykonana z żelkotu NGA o podwyższonej twardości i wysokiej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych | TAK |  |  |
| 12. | Pozostałe warstwy z maty szklanej, tkaniny "Firet koremat" nasączonej wysokiej klasy żywicą | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na wanny do kąpieli kończyn górnych z wyposażeniem |
| 13. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 14. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 6. WANNA MEDYCZNA DO ĆWICZEŃ W POZYCJI LEŻĄCEJ I PODWIESZENIACH Z OSPRZĘTEM, Z AGREGATEM DO MASAŻU PODWODNEGO – 1 KPL Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 6. | WANNA MEDYCZNA DO ĆWICZEŃ W POZYCJI LEŻĄCEJ I PODWIESZENIACH Z OSPRZĘTEM, Z AGREGATEM DO MASAŻU PODWODNEGO – 1 KPL |
| 1. | Pojemność użytkowa około 1500 - 2000 litrów | TAK |  |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne 2500 x 2000 x 800 mm | TAK |  |  |
| 3. | Masa około 200 kg | TAK |  |  |
| 4. | System odpływowo - przelewowy | TAK |  |  |
| 5. | Bateria napełniająca wannę z wyciąganą wylewką | TAK |  |  |
| 6. | poręcze umieszczone wewnątrz na wszystkich ścianach oraz na górnej krawędzi wanny | TAK |  |  |
| 7. | wyprofilowane poręcze na wejściu do wanny | TAK |  |  |
| 8. | system napełniający wannę | TAK |  |  |
| 9. | antypoślizgowe dno niecki wanny | TAK |  |  |
| 10. | stacja filtracji | TAK |  |  |
| 11. | agregat masażu podwodnego | TAK |  |  |
| 12. | Budowa wielowarstwowa | TAK |  |  |
| 13. | Warstwa wewnętrzna wykonana z żelkotu NGA o podwyższonej twardości i wysokiej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych | TAK |  |  |
| 14. | Pozostałe warstwy z maty szklanej, tkaniny "Firet koremat" nasączonej wysokiej klasy żywicą | TAK |  |  |
| 15. | Wyprofilowane stopnie zewnętrzne umożliwiające wejście do wanny | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na wannę medyczną do ćwiczeń w pozycji leżącej i podwieszeniach z osprzętem i na agregat do masażu podwodnego |
| 16. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 17. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 7. TOR DO INDYWIDUALNYCH ĆWICZEŃ I NAUKI CHODU W WODZIE – 1 KPL Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 7. | TOR DO INDYWIDUALNYCH ĆWICZEŃ I NAUKI CHODU W WODZIE – 1 kpl. |
| 1. | Pojemność użytkowa 1500 - 2000 litrów | TAK |  |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne 2500 x 1000 x 1100 mm | TAK |  |  |
| 3. | Masa 200 kg | TAK |  |  |
| 4. | Stopnie wyprofilowane wewnętrzne stanowiące integralną budowę wanny | TAK |  |  |
| 5. | Wyprofilowane poręcze po obu stronach wewnętrza wanny, umożliwiające wejście i wyjście z wanny | TAK |  |  |
| 6. | System odpływowo – przelewowy, napełniający wannę | TAK |  |  |
| 7. | Bateria wannowa z wylewką do opłukiwania | TAK |  |  |
| 8. | system napełniający wannę | TAK |  |  |
| 9. | stacja filtracji | TAK |  |  |
| 10. | Częściowo przeszklona ściana boczna | TAK |  |  |
| 11. | Antypoślizgowe stopnie i dno | TAK |  |  |
| 12. | Warstwa wewnętrzna wykonana z żelkotu NGA o podwyższonej twardości i wysokiej odporności na ścieranie i działanie czynników chemicznych | TAK |  |  |
| 13. | Pozostałe warstwy z maty szklanej, tkaniny "Firet koremat" nasączonej wysokiej klasy żywicą | TAK |  |  |
| 14. | Wyprofilowane stopnie zewnętrzne umożliwiające wejście do wanny | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na tor do indywidualnych ćwiczeń i nauki chodu w wodzie |
| 15. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 16. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 8. ZESTAW PODNOŚNIKA SUFITOWEGO Z ZESTAWEM W PODWIESZANIU – 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 8. | ZESTAW PODNOŚNIKA SUFITOWEGO Z ZESTAWEM W PODWIESZANIU – 1 kpl. |
| 1. | wbudowane akumulatory 2x12 V ładowane z gniazdka 230 V | TAK |  |  |
| 2. | Torowisko: profile wykonane ze stopu aluminium | TAK |  |  |
| 3. | Mocowanie: do sufitu, ściany i konstrukcji wolnostojącej | TAK |  |  |
| 4. | Zakres podnoszenia: 0 – 1500 mm | TAK |  |  |
| 5. | Prowadnice torowiska montowane do sufitu, ściany i w konstrukcji wolnostojącej. | TAK |  |  |
| 6. | Prędkość: 0,03 m/s, bez obciążenia 0,05 m/s | TAK |  |  |
| 7. | Waga kasety: do 12,9 kg | TAK |  |  |
| 8. | kaseta podnosząca wyposażona w dwa paski podnoszące. | TAK |  |  |
| 9. | System umożliwiający łatwe i bezpieczne przepięcie osoby podnoszonej bez konieczności jej odpinania, na inna szynę. | TAK |  |  |
| 10. | transport pacjenta po prowadnicach torowiska w obrębie jednego pomieszczenia lub kilku za pomocą jednego podnośnika | TAK |  |  |
| 11. | Kaseta podnosząca odczepiona i w razie konieczności przeniesiona w inne miejsce a następnie podpięta do znajdującej się tam szyny. | TAK |  |  |
| 12. | Kompaktowa głowica | TAK |  |  |
| 13. | Bezpieczne obciążenie robocze udźwig- 200 kg (440lb) | TAK |  |  |
| 14. | Elektroniczny start i zatrzymanie | TAK |  |  |
| 15. | Awaryjne opuszczanie | TAK |  |  |
| 16. | Awaryjne zatrzymanie | TAK |  |  |
| 17. | Awaryjny hamulec | TAK |  |  |
| 18. | Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii | TAK |  |  |
| 19. | Świetlny wskaźnik serwisowania | TAK |  |  |
| 20. | Wskaźnik ładowania baterii | TAK |  |  |
| 21. | Obwód ochronny przed przeciążeniem | TAK |  |  |
| 22. | Stacja ładowania umiejscowiona na szynie | TAK |  |  |
| 23. | Funkcja powrotu do ładowania | TAK |  |  |
| 24. | Opcja automatycznego powrotu do ładowania | TAK |  |  |
| 25. | Długość taśmy do 2.2 m (88”) | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na zestaw podnośnika sufitowego z zestawem w podwieszaniu |
| 26. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 27. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 9. ZESTAW WANIEN DO AROMATOTERAPII – 3 szt. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 9. | ZESTAW WANIEN DO AROMATOTERAPII – 3 szt. |
| 1. | Pojemność użytkowa do 150 litrów | TAK |  |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne do 1900 x 920 x 650 mm | TAK |  |  |
| 3. | Masa : około 80 kg | TAK |  |  |
| 4. | Automatyczny system odpływowo - przelewowy | TAK |  |  |
| 5. | Bateria wannowa z wyciąganą wylewką | TAK |  |  |
| 6. | System dozowania aromatoterapii | TAK |  |  |
| 7. | Niecka wanny zbudowana ze szkła akrylowego oraz kilku warstw maty szklanej nasączonej wysokiej klasy żywicą | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikaty na zestaw wanien do aromatoterapii |
| 8. | Gwarancja minimum 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 9. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 10. BASEN DO TERAPII RUCHOWEJ, HYDROTERAPII i MASAŻU Z SYSTEMEM DEZYNFEKCJI I UZDATNNIANIA WODY ORAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM - 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 10. | BASEN DO TERAPII RUCHOWEJ, HYDROTERAPII i MASAŻU z system dezynfekcji i uzdatniania wody –1 kpl. |
| 1. | Powierzchnia basenu 60,0 m2 | TAK |  |  |
| 2. | Filtr ciśnieniowy zwojony z dnem dyszowym = 1200 mm | ciśnienie 2,5 bar | TAK |  |  |
|  |  | wysokość złoża 1200 mm | TAK |  |  |
|  |  | komplet manometrów | TAK |  |  |
|  |  | zawór sześciodrogowy z kompletem uszczelek GW 3 | TAK |  |  |
| 3. | właz rewizyjny | TAK |  |  |
| 4. | odpowietrznik | TAK |  |  |
| 5. | Złoże filtracyjne wielowarstwowe | piasek kwarcowy 3÷5 mm | TAK |  |  |
|  |  | piasek kwarcowy 1÷2 mm | TAK |  |  |
|  |  | piasek kwarcowy 0,4÷0,8 mm | TAK |  |  |
|  |  | hydroantracyt 0,8÷1,6 mm | TAK |  |  |
| 6. | Pompa obiegowa wody cyrkulacyjnej z prefiltrem | TAK |  |  |
| 7. | Szafa elektryczna z okablowaniem do instalacji obiegu | TAK |  |  |
| 8. | Zbiornik przelewowy z kompletem króćców i zamknięciem | TAK |  |  |
| 9. | Automatyka pomiarowa ilości wody w zbiorniku | regulator poziomu wody w zbiorniku | TAK |  |  |
|  |  | skrzynka sterownicza regulatora | TAK |  |  |
|  |  | elektrody pomiarowe 5 szt. | TAK |  |  |
| 10. | Układ kontrolno-pomiarowy paramentów wody | sterownik kontrolno-pomiarowy do pomiaru i regulacji | TAK |  |  |
|  |  | elektrody pomiarowe | TAK |  |  |
|  |  | naczynka pomiarowe | TAK |  |  |
|  |  | przewody | TAK |  |  |
| 11. | Stacja dozowania koagulanta | pompa dozująca | TAK |  |  |
|  |  | iniektor | TAK |  |  |
|  |  | komplet przewodów wraz z przyłączami | TAK |  |  |
|  |  | kuweta wychwytowa | TAK |  |  |
| 12. | Stacja dozowania podchlorynu sodu | pompa dozująca | TAK |  |  |
|  |  | iniektor | TAK |  |  |
|  |  | komplet przewodów wraz z przyłączami | TAK |  |  |
|  |  | kuweta wychwytowa | TAK |  |  |
| 13. | Stacja dozowania korektora pH | pompa dozująca | TAK |  |  |
|  |  | iniektor | TAK |  |  |
|  |  | komplet przewodów wraz z przyłączami | TAK |  |  |
|  |  | kuweta wychwytowa | TAK |  |  |
| 14. | Wymiennik ciepła 104 kW | z układem kontrolno sterującym (sterownik z termostatem i czujnikiem temperatury) | TAK |  |  |
| 15. | Rurociągi i armatura (dopuszczona do kontaktu z wodą pitną) | rury | TAK |  |  |
|  |  | kształtki | TAK |  |  |
|  |  | kołnierze | TAK |  |  |
|  |  | zawory | TAK |  |  |
|  |  | przepływomierze | TAK |  |  |
| 16. | Rozruch technologiczny z chemią basenową | TAK |  |  |
| 17. | Odpływ rynny przelewowej z PE 75 mm | TAK |  |  |
| 18. | dysze wlotowe denne z brązu do płytek | TAK |  |  |
| 19. | odpływy denne z brązu z wyjściem pionowym 2” | TAK |  |  |
| 20. | Oświetlenie podwodne basenu reflektory podwodne 300 W, 12 V, z układem zasilania | TAK |  |  |
| 21. | nisza z brązu, reflektor inox | TAK |  |  |
| 22. | Gniazdo odkurzacza | przepust murowy z brązu długości 300mm, GW 2”xGW 2” | TAK |  |  |
|  |  | przyłącze węża w murze do płytek | TAK |  |  |
|  |  | zatyczka przyłącza | TAK |  |  |
|  |  | złączka węża | TAK |  |  |
| 23. | Muszla probiercza | muszla z brązu | TAK |  |  |
|  |  | przepust murowy z brązu o długości 300mm, GW 2”xGW 2” | TAK |  |  |
|  |  | element końcowy Inox | TAK |  |  |
| 24. | Niecka basenowa | żelbetowa | TAK |  |  |
|  |  | nieregularna | TAK |  |  |
|  |  | głębokość 1,35 m | TAK |  |  |
|  |  | rynna przelewowa typu fińskiego | TAK |  |  |
|  |  | przykrycie rynny kratka PP | TAK |  |  |
|  |  | okładziny z ceramiki lub z płytek | TAK |  |  |
| 25. | Drabinka basenowa ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 26. | Poręcze ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
| 27. | uchwyty montażowe | TAK |  |  |
| 28. | stopnie ze stali nierdzewnej - 4 szt. | TAK |  |  |
| 29. | Podnośnik basenowy dla niepełnosprawnych 360o | udźwig 140 kg | TAK |  |  |
|  |  | z krzesełkiem | TAK |  |  |
|  |  | wózek transportowy | TAK |  |  |
| 30. | Gejzer | zestaw montażowy z wyjściem pionowym 2” | TAK |  |  |
|  |  | zestaw końcowy z wentylatorem powietrza | TAK |  |  |
| 31. | Prysznic strumieniowy | zestaw montażowy prysznica | TAK |  |  |
|  |  | Pompa | TAK |  |  |
|  |  | podstawa pompy | TAK |  |  |
|  |  | skrzynka sterująca 400 V | TAK |  |  |
|  |  | włącznik do płytki | TAK |  |  |
| 32. | Przeciwprąd | zestaw przed montażowy brąz 24 cm | TAK |  |  |
|  |  | zestaw końcowy Inox z pompą 63 m3/h | TAK |  |  |
|  |  | uchwyt nierdzewny | TAK |  |  |
|  |  | podstawa pompy | TAK |  |  |
| 33. | Masaż podwodny | zestaw montażowy brąz dla 5-ciu dysz | TAK |  |  |
|  |  | zestaw końcowy Inox z pompą dla 5-ciu dysz | TAK |  |  |
|  |  | podstawa ścienna pompy | TAK |  |  |
|  |  | zestaw montażowy włącznika PN lub Sensor | TAK |  |  |
|  |  | zestaw końcowy włącznika PN lub Sensor Inox | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na basen do terapii ruchowej, hydroterapii i masażu z system dezynfekcji i uzdatniania wody |
| 34. | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK |  |  |
| 35. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 11. BASEN DO TERAPII RUCHOWEJ, Z SYSTEMEM DEZYNFEKCJII I UZDATNIANIA WODY ORAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM - 1 kpl. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 11. | BASEN DO TERAPII RUCHOWEJ – 1 kpl. |
| 1. | Wymiary 15mb x 5mb x 1,4mb | TAK |  |  |
| system dezynfekcji i uzdatniania wody |
| 2. | Filtr ciśnieniowy zwojony z dnem dyszowym = 1250 mm | ciśnienie 2,5 bar. | TAK |  |  |
|  |  | wysokość złoża 1200 mm | TAK |  |  |
|  |  | komplet manometrów | TAK |  |  |
|  |  | zawór sześciodrogowy z kompletem uszczelek GW3” | TAK |  |  |
|  |  | właz rewizyjny | TAK |  |  |
|  |  | odpowietrznik | TAK |  |  |
| 3. | Złoże filtracyjne wielowarstwowe | piasek kwarcowy 3÷5 mm | TAK |  |  |
|  |  | piasek kwarcowy 1÷2 mm | TAK |  |  |
|  |  | piasek kwarcowy0,4÷0,8mm | TAK |  |  |
|  |  | hydroantracyt 0,8÷1,6 mm, typ N | TAK |  |  |
| 4. | Pompa obiegowa wody cyrkulacyjnej z prefiltrem Q = 40 m3/h | TAK |  |  |
| 5. | Szafa elektryczna z okablowaniem do instalacji obiegu basenu | TAK |  |  |
| 6. | Zbiornik przelewowy w wykonaniu PP, V =12000 dm3) z kompletwm króćców i zamknięciem | TAK |  |  |
| 7. | Automatyka pomiarowa ilości wody w zbiorniku | regulator poziomu wody w zbiorniku | TAK |  |  |
|  |  | skrzynka sterownicza regulatora | TAK |  |  |
|  |  | elektrody pomiarowe 5 szt. | TAK |  |  |
| 8. | Układ kontrolno-pomiarowy paramentów wody: Cl, pH | Sterownik kontrolno-pomiarowy do pomiaru i regulacji Cl/pH | TAK |  |  |
|  |  | elektrody pomiarowe | TAK |  |  |
|  |  | naczynka pomiarowe | TAK |  |  |
|  |  | przewody | TAK |  |  |
| 9. | Stacja dozowania koagulanta | pompa dozująca | TAK |  |  |
|  |  | iniektor | TAK |  |  |
|  |  | komplet przewodów wraz z przyłączami | TAK |  |  |
|  |  | kuweta wychwytowa | TAK |  |  |
| 10. | Stacja dozowania podchlorynu sodu | pompa dozująca | TAK |  |  |
|  |  | iniektor | TAK |  |  |
|  |  | komplet przewodów wraz z przyłączami | TAK |  |  |
|  |  | kuweta wychwytowa | TAK |  |  |
| 11. | Stacja dozowania korektora pH | pompa dozująca | TAK |  |  |
|  |  | iniektor | TAK |  |  |
|  |  | komplet przewodów wraz z przyłączami | TAK |  |  |
|  |  | kuweta wychwytowa | TAK |  |  |
| 12. | Wymiennik ciepła 104 kW | z układem kontrolno- sterującym (sterownik z termostatem i czujnikiem temperatury) | TAK |  |  |
| 13. | Rurociągi i armatura (dopuszczona do kontaktu z wodą pitną) | rury | TAK |  |  |
|  |  | kształtki | TAK |  |  |
|  |  | kołnierze | TAK |  |  |
|  |  | zawory | TAK |  |  |
|  |  | przepływomierze | TAK |  |  |
| 14. | Rozruch technologiczny wraz z chemią basenową | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIE NIECKI |
| 15. | Odpływ rynny przelewowej z PE 75 mm | TAK |  |  |
| 16. | Dysze wlotowe denne z brązu do płytek | TAK |  |  |
| 17. | Odpływ denny z brązu z wyjściem pionowym 2” | TAK |  |  |
| 18. | Oświetlenie podwodne basenu; reflektory podwodne 300 W, 12 V, z układem zasilania, niszą z brązu, reflektor inox | TAK |  |  |
| 19. | Gniazdo odkurzacza | przepust murowy | TAK |  |  |
|  |  | z brązu długości 300 mm | TAK |  |  |
|  |  | GW 2” x GW 2” | TAK |  |  |
|  |  | przyłącze węża w murze do płytek | TAK |  |  |
|  |  | złączka węża | TAK |  |  |
|  |  | zatyczka przyłącza | TAK |  |  |
| 20. | Muszla probiercza | z brązu | TAK |  |  |
|  |  | przepust murowy z brązu długości 300 mm | TAK |  |  |
|  |  | GW 2” x GW 2” | TAK |  |  |
| 21. | Niecka basenowa | żelbetowa | TAK |  |  |
|  |  | regularna | TAK |  |  |
|  |  | głębokość 1,35 m (konstrukcja zgodna z projektem budowlanym) | TAK |  |  |
|  |  | rynna przelewowa typu fińskiego | TAK |  |  |
|  |  | przykrycie rynny kratka PP | TAK |  |  |
|  |  | okładziny z ceramiki lub z płytek | TAK |  |  |
| 22. | Drabinka basenowa | stal nierdzewna | TAK |  |  |
|  |  | szerokość 500 mm | TAK |  |  |
|  |  | poręcze | TAK |  |  |
|  |  | uchwyty montażowe | TAK |  |  |
|  |  | stopnie (4 szt.) | TAK |  |  |
| 23. | Podnośnik basenowy dla niepełnosprawnych 360o | udźwig 140 kg | TAK |  |  |
|  |  | z krzesełkiem | TAK |  |  |
|  |  | z wózkiem transportowym | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na basen do terapii ruchowej |
| 24. | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK |  |  |
| 25. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIII LABORATORIUM HYDROTERAPII |
| POZYCJA 12. WANNA HYDRO DO KĄPIELI PEREŁKOWEJ I MASAŻU Z SYSTEMEM DEZYNFEKCJI I UZDATNIANIA WODY - 1 szt. Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 12. | WANNA HYDRO DO KĄPIELI PEREŁKOWEJ I MASAŻU – 1 kpl. |
| 1. | Wanna wieloosobowa do użytku publicznego | TAK |  |  |
| SYSTEM DEZYNFEKCJI I UZDATNIANIA WODY |
| 2. | Filtr Ciśnieniowy zwojony | z dnem dyszowym f = 1500 mm | TAK |  |  |
|  |  | ciśnienie 2,5 bar. | TAK |  |  |
|  |  | wysokość złoża 1200 mm | TAK |  |  |
|  |  | komplet manometrów | TAK |  |  |
|  |  | układ zaworów z kompletem uszczelek GW 3” | TAK |  |  |
|  |  | właz rewizyjny | TAK |  |  |
|  |  | odpowietrznik | TAK |  |  |
| 3. | Złoże filtracyjne wielowarstwowe | piasek kwarcowy 3÷5 mm | TAK |  |  |
|  |  | piasek kwarcowy 1÷2 mm | TAK |  |  |
|  |  | piasek kwarcowy 0,4÷0,8 mm | TAK |  |  |
|  |  | hydroantracyt 0,8÷1,6 mm | TAK |  |  |
| 4. | Pompa obiegowa wody cyrkulacyjnej | z prefiltrem, Q = 55 m3/h | TAK |  |  |
| 5. | Szafa elektryczna z okablowaniem do instalacji obiegu basenu | TAK |  |  |
| 6. | Zbiornik przelewowy w wykonaniu PP, V=11000 dm3 z kompletem króćców i zamknięciem | TAK |  |  |
| 7. | Automatyka pomiarowa ilości wody w zbiorniku | regulator poziomu wody w zbiorniku | TAK |  |  |
|  |  | skrzynka sterownicza regulatora | TAK |  |  |
|  |  | elektrody pomiarowe 5 szt. | TAK |  |  |
| 8. | Układ kontrolno-pomiarowy paramentów wody basenowej : Cl, pH | sterownik kontrolno-pomiarowy do pomiaru i regulacji Cl/pH | TAK |  |  |
|  |  | elektrody pomiarowe | TAK |  |  |
|  |  | naczynka pomiarowe | TAK |  |  |
|  |  | przewody | TAK |  |  |
| 9. | Stacja dozowania koagulanta | pompa dozująca | TAK |  |  |
|  |  | iniektor | TAK |  |  |
|  |  | komplet przewodów z przyłączami i dyszami | TAK |  |  |
|  |  | kuweta wychwytowa | TAK |  |  |
| 10. | Stacja dozowania podchlorynu sodu | pompa dozująca | TAK |  |  |
|  |  | iniektor | TAK |  |  |
|  |  | komplet przewodów z przyłączami i dyszami | TAK |  |  |
|  |  | kuweta wychwytowa | TAK |  |  |
| 11. | Stacja dozowania korektora pH | pompa dozująca | TAK |  |  |
|  |  | iniektor | TAK |  |  |
|  |  | komplet przewodów z przyłączami i dyszami | TAK |  |  |
|  |  | kuweta wychwytowa | TAK |  |  |
| 12. | Wymiennik ciepła 70 kW | z układem kontrolno sterującym (sterownik z termostatem i czujnikiem temperatury) | TAK |  |  |
| 13. | Rurociągi i armatura (dopuszczona do kontaktu z wodą pitną) | rury | TAK |  |  |
|  |  | kształtki | TAK |  |  |
|  |  | kołnierze | TAK |  |  |
|  |  | zawory | TAK |  |  |
|  |  | przepływomierze | TAK |  |  |
| 14. | Rozruch technologiczny | z chemią basenową | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIE WANNY |
| 15. | Niecka 343 x 258 x 79 cm | TAK |  |  |
| 16. | Objętość wody 2600 dm3 | TAK |  |  |
| 17. | Waga 440 kg / 3040 kg (bez wody / z wodą) | TAK |  |  |
| 18. | Ilość miejsc siedzących 6 – 12 | TAK |  |  |
| 19. | Dysze | TAK |  |  |
| 20. | Dysze wodne | TAK |  |  |
| 21. | Dysze powietrzne | TAK |  |  |
| 22. | Pochwyt stalowy | TAK |  |  |
| 23. | Oświetlenie - światło białe | TAK |  |  |
| 24. | Izolacja termiczna PU | TAK |  |  |
| 25. | System sterowania 4 przyciski pneumatyczne | TAK |  |  |
| 26. | Pompa hydromasażu 1,5 kW + 3 HP | TAK |  |  |
| 27. | Pompa hydromasażu 1,5 kW + 3 HP | TAK |  |  |
| 28. | Dmuchawa do zastosowań publicznych 1,1 kW | TAK |  |  |
| 29. | Kratka przelewowa | TAK |  |  |
| 30. | Dysze napływowe w wersji standard wg DIN 19643 | TAK |  |  |
| 31. | Pokrywa termiczna | TAK |  |  |
| 32. | Przewód masażu wodnego 4 x Ø 63 PVC | TAK |  |  |
| 33. | Przewód masażu powietrznego 1 x Ø 50 PVC | TAK |  |  |
| 34. | Odpływy w wersji standard 8 x Ø 63 | TAK |  |  |
| 35. | Odpływy wg DIN 19643, 16 x Ø 63 | TAK |  |  |
| 36. | Przewody napływowe w wersji standard, 1 x Ø 63 | TAK |  |  |
| 37. | Przewody napływowe wg DIN 19643, 2 x Ø 63 | TAK |  |  |
| 38. | Podłączenie elektryczne instalacja masażu 400 V/50 Hz, zab. 20A | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na wannę hydro do kąpieli perełkowej i masażu |
| 39. | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK |  |  |
| 40. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| XIV LABORATORIUM ANALIZ RUCHU, CZUCIA I CHODU |
| POZYCJA 1. ZESTAW DIAGNOSTYCZNY DO ANALIZY I REJESTRACJI EMG – 1 kpl Dostawa i montaż sprzętu o parametrach nie gorszych niż: |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań | WYMÓG | POTWIERDZENIE | Opis parametrów oferowanych przez oferenta |
| 1.1. | ZESTAW DIAGNOSTYCZNY DO ANALIZY I REJESTRACJI EMG - Elektromiografia – 1 kpl |
| 1. | stacjonarny, okablowany, 4-kanałowy system do elektromiografii powierzchniowej, | TAK |  |  |
| 2. | Kanały izolowane | TAK |  |  |
| 3. | Wyjścia poszczególnych kanałów BNC | TAK |  |  |
| 4. | Przetwornik analogowo-cyfrowy | TAK |  |  |
| 5. | Wyzwalanie początku i końca pomiaru | TAK |  |  |
| 6. | Kontrola interferencji 50/60 Hz | TAK |  |  |
| 7. | Kontrola nasycenia wzmacniacza | TAK |  |  |
| 8. | Wskaźniki LED wizualne | TAK |  |  |
| 9. | Wskaźnik dźwiękowy opcjonalny | TAK |  |  |
| 10. | Normy medyczne IEC601-1 | TAK |  |  |
| 11. | Izolacja elektryczna | TAK |  |  |
| 12. | Zakres pracy 0-40 st. C | TAK |  |  |
| 13. | Przewód do podłączenia głównego wzmacniacza z modułem pacjenta 7,5m | TAK |  |  |
| 14. | Ogólne wzmocnienie na kanał: 100; 1000; 10 000; | TAK |  |  |
| 15. | Ogólne pasmo pomiaru 20-450Hz | TAK |  |  |
| 16. | Ogólny poziom szumu <1,2uV (RMS, R.T.I.) | TAK |  |  |
| 17. | Pobór mocy max.: 5,8W | TAK |  |  |
| 18. | Prąd upływu <100uA | TAK |  |  |
| 19. | Przetwornik 16-bitowy | TAK |  |  |
| 20. | Częstotliwość zbierania sygnału na kanał: 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz | TAK |  |  |
| 21. | Możliwość podłączenia (poza EMG), czujników nacisku stopy, elektrod EKG, czujników oddechu, goniometrów, akcelerometrów, czujników wielofunkcyjnych (akcelerometr 3D i EMG) | TAK |  |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy systemu do 64 kanałów | TAK |  |  |
| 23. | Elektrody do EMG wielokrotnego użytku liczba elektrod odpowiada liczbie kanałów w aparacie | TAK |  |  |
| 24. | Kształt elektrody listwa | TAK |  |  |
| 25. | Materiał kontaktu 99,9% Ag | TAK |  |  |
| 26. | Rozstaw listew (pojedynczych elektrod) 10mm | TAK |  |  |
| 27. | Długość listwy (pojedynczej elektrody)10mm | TAK |  |  |
| 28. | Szerokość listwy 1mm | TAK |  |  |
| 29. | Wzmacniacz umieszczony bezpośrednio na elektrodzie | TAK |  |  |
| 30. | Materiał obudowy poliwęglan | TAK |  |  |
| 31. | Wymiary elektrody ze wzmacniaczem 41x20x5mm | TAK |  |  |
| 32. | Wstępne wzmocnienie 10V/V | TAK |  |  |
| 33. | Długość kabla 1,67m | TAK |  |  |
| 34. | Oprogramowanie do zbierania sygnału EMG | TAK |  |  |
| 35. | Oprogramowanie analizy sygnału EMG | TAK |  |  |
| 36. | Oprogramowanie zgodne z systemami Windows XP,Vista,7 | TAK |  |  |
| 37. | obserwacja sygnału w formie wykresu na ekranie w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 38. | możliwość generowania różnych konfiguracji testów | TAK |  |  |
| 39. | automatyczne zapisywane zbierane dane w bazie danych | TAK |  |  |
| 40. | Analiza sygnału dostępność kilkunastu filtrów sygnału możliwość personalizacji filtrów | TAK |  |  |
| 41. | raporty amplitudy i chodu | TAK |  |  |
| 42. | eksport danych do formatu .xls i programów statystycznych | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na urządzenie do Elektromiografii EMG |
| 43. | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK |  |  |
| 44. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |
| 1.2. | ZESTAW DIAGNOSTYCZNY DO ANALIZY I REJESTRACJI RUCHU, BALANSU, CHODU, CZUCIA, POSTAWY Rezonans Stochastyczny |
| 1. | Poręcze ze stali szlachetnej z obu stron, do łatwego demontażu | TAK |  |  |
| 2. | Aplikacja zakłóceń stochastycznych | TAK |  |  |
| 3. | Panel obsługi w wyświetlaczem LCD i regulacją kontrastu | TAK |  |  |
| 4. | Zintegrowane oprogramowanie z następującymi funkcjami sterowania: indywidualnie dobierane programy terapeutyczne dla wybranych schorzeń | TAK |  |  |
| 5. | Zróżnicowane programy treningowe dla dyscyplin narciarskich; wybór intensywności stymulacji i przerw | TAK |  |  |
| 6. | Dwie wielopłaszczyznowo oscylujące płytki pod stopy 2 płytki pod stopy dł. x szer. (cm) 60 x 21,5 +/-5% | TAK |  |  |
| 7. | Poziomy stymulacji (Level) | TAK |  |  |
| 8. | Możliwa konfiguracja co 0,1 1 - 12 | TAK |  |  |
| 9. | Ustawianie czasu min. 1 sek. – 120 min. | TAK |  |  |
| 10. | Funkcja przerw min. 1 sek. - 120 min. | TAK |  |  |
| 11. | Obsługa / wyświetlacz - Stałe programy, medycyna i sport | TAK |  |  |
| 12. | Tryb ręczny | TAK |  |  |
| 13. | Waga całkowita 121 kg +/-10% | TAK |  |  |
| 14. | Udźwig maksymalny min. 150 kg | TAK |  |  |
| 15. | Dane elektryczne: Zasilanie Napęd Bezpiecznik główny 230 V 50/60 Hz Silnik AC 2 x 6,3 AT | TAK |  |  |
| Gwarancja i certyfikat na Rezonans Stochastyczny |
| 16. | Gwarancja minimum 24 miesięce | TAK |  |  |
| 17. | Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami | TAK |  |  |